CARATTERISTICHE  TECNICHE  APPARECCHIATURA

L’apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche :

- Generatore di onde d’urto con pressione focale modulabile preferibilmente tra

100 e 2.000 bar ;

- Profondità focale preferibilmente tra 13,5 e 16,8 cm. ;

- Puntamento ecografico e radiologico in tempo reale con sistema di

documentazione delle immagini per entrambi ;:

- Livello rumoroso non superiore a 90 db e comunque non richiedente

protezioni acustiche ;

- Dimensioni focali contenute ;

- Possibilità di utilizzo multidisciplinare ( Andrologia – trattamento della

I.P.P. con reggi pene ) ;

- Tavolo per manovre di endourologia con movimento di Trendelemburg

ed anti-Trendelemburg ;

E’ indispensabile la presenza di personale tecnico qualificato durante

l’utilizzo dell’apparecchiatura .