REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

A seguito di richiesta di chiarimenti della ditta Sanit Sud di Gioia Tauro, ad integrazione del capitolato di gara, si riportano ulteriori dati tecnici relativi al lotto n. 6:

In relazione alla scialitica il numero dei lux dei fari non deve essere inferiore a 130.000; per ogni altro requisito fanno fede le caratteristiche richieste.

In relazione al porta strumenti elettromedicali dovendo ospitare il defibrillatore, il ventilatore polmonare ed il monitor multiparametrico, le prese devono essere almeno quattro; il peso da sopportare è in relazione agli strumenti sopra citati.

In relazione al pannello elettronico, dovendo quest’ultimo descrivere il numero dei pazienti in attesa di visita al Pronto Soccorso ed il relativo codice colore di triage assegnato, deve essere dotato di una colonna con quattro righe (una per ogni codice assegnato) ed una colonna con quattro caselle (corrispondenti al numero dei pazienti per ogni codice assegnato).