LOTTO  1  LAB. ETICHETTATURA AUTOMATICA PROVETTE

### SERVICE

(importo presunto € 25.000)

PER  IL CENTRO PRELIEVI DI VIBO

Sistema automatizzato per la gestione dei dispositivi in vitro per la raccolta, l’identificazione e la tracciabilità dei campioni biologici con particolare riferimento ai campioni ematici venosi.

Si prevede la stampa di 120.000 etichette/anno

Le etichette si intendono comprese nel service.

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA:

Il sistema deve provvedere alla stampa delle etichette, utilizzando il barcode in uso, ed all’etichettatura automatica delle provette. Deve essere compatibile con provette sottovuoto precalibrato e poter gestire almeno 8 tipologie di provette di diametro da 13 a 16 mm.

Il sistema deve consentire la consegna delle provette etichettate ed eventuali etichette ausiliarie in busta sigillata o apposito contenitore.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio.

LOTTO   2  LAB. ALLERGIA

SERVICE

(importo presunto € 50.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

Esami/anno

| IgE TOTALI + KIT DI CALIBRAZIONE E CONTROLLI | N° 2.500 |
| --- | --- |
| IgE SPECIFICHE + KIT DI CALIBRAZIONE E CONTROLLI | N° 12.000 |
| COMPONENTI ALLERGENICI DI NATURA RICOMBINANTE/MOLECOLARE | N° 3.000 |
| SCREENING INALANTI PER BAMBINI/ADULTI | N° 600 |
| DOSAGGIO PROTEINA CATIONICA DEGLI EOSINOFILI | N° 300 |
| DOSAGGIO IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE | N° 300 |
| DOSAGGIO IgE TOTALI PEDIATRICHE | N° 300 |

REQUISITI DEI REAGENTI:

reagenti, calibratori e controlli pronti all’uso, allergeni pronti all’uso, ad elevata stabilità, lunga scadenza sia prima che dopo l’apertura, ampia gamma di allergeni specifici ad alta sensibilità,  e curve di calibrazioni stabili, secondo i parametri stabiliti dal WHO (0 – 100 KU/L).

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Si richiede un sistema  completamente automatico per allergologia,  walk-away, con tecnologia fluoro immuno enzimometrica o chemiluminescente. Allergeni e reagenti a bordo dell’analizzatore in scomparti refrigerati.

Lista di caricamento dei campioni, degli allergeni, dei reagenti, dei calibratori e dei controlli. Memorizzazione delle curva di calibrazione per almeno 15 giorni, con  calibrazione ad uno o più punti.

Gestione dei carichi di lavoro. Programma di controllo di qualità.  Stampa dei risultati pazienti e  loro archiviazione

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  3 LAB. CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA

SERVICE

importo presunto € 650.000

PER I LABORATORI ANALISI DEI  P.O. DI

VIBO VALENTIA  - TROPEA  -  SERRA SAN BRUNO

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Da fornire, per ciascun laboratorio, un sistema analitico multiparametrico, completamente automatico, per la gestione consolidata dei campioni, costituito da analizzatori o moduli analitici preferibilmente integrati in grado di effettuare dosaggi di chimica clinica, proteine specifiche, farmaci, droghe d’abuso e di immunometria, nonché un analizzatore di chimica clinica di supporto, per ciascun laboratorio, con caratteristiche simili al sistema analitico principale.

Marcatori cardiaci, con dosaggio immunometrico, consolidati sull’analizzatore o sui moduli analitici. Modalità operativa in  random access, preferibilmente con un unico punto di carico del campione. Deve gestire partendo dalla  provetta primaria tutte le metodiche richieste con produttività pari ad almeno 600 test/ora fotometrici. Possibilità di utilizzare provette di vario tipo, comprese quelle pediatriche, ed eventuali coppette.

Analisi su siero, plasma, urine e liquor con caricamento in continuo dei campioni identificati tramite il barcode. Campionamento preferibilmente da provetta chiusa. Caricamento ed utilizzo dei reagenti anche durante la fase analitica.

I reagenti devono essere preferibilmente pronti all’uso o ricostituiti direttamente dall’analizzatore e possedere l’identificazione tramite barcode. Vano conservazione dei reagenti di chimica clinica refrigerato con possibilità di contenere almeno 50 metodiche in linea. Calibrazioni stabili. I campioni urgenti dovranno essere processati con priorità rispetto alla routine con conseguente riduzione del TAT.  Accettazione richieste per test o profili, diluizione e ripetizione automatica delle analisi oltre la linearità. Il sistema fotometrico deve permettere un ampio numero di tecnologie analitiche. Modulo ISE in grado di eseguire determinazioni per sodio, potassio e cloro.

Per i dosaggi di immunometria l’analizzatore deve poter eseguire, con principio di lettura in chemiluminescenza e da provetta primaria, tutte le determinazioni indispensabili richieste con produttività di almeno 150 test/ora. Calibrazioni stabili. Vano conservazione dei reagenti refrigerato con possibilità di contenere almeno 24 metodiche in linea

Software interattivo in lingua italiana. Manuali d’uso in lingua italiana. Gestione del controllo di qualità con possibilità di fornire files di estrazione per controlli di qualità interni.

I calibratori, controlli e consumabili dovranno essere previsti nell’offerta in numero sufficiente ad eseguire gli esami su sette giorni/settimana  in relazione alla stabilità dei reagenti proposti e considerando almeno 1 controllo/die su due livelli su ogni parametro richiesto nelle determinazioni indispensabili.

Segue LOTTO  3 LAB. CHIMICA CLINICA  ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI:

| RIF. | ESAMI CHIMICA CLINICA | VIBO | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC.URICO S/U | 28.000 | 13.000 | 13.000 |
|  | ALBUMINA | 7.000 | 2.500 | 3.000 |
|  | AMILASI S/U | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
|  | AMILASI PANCREATICA | 15.000 | 4.000 | 3.000 |
|  | AMMONIO | 500 | 1.000 | 1.000 |
|  | AZOTEMIA S/U | 50.000 | 22.000 | 23.000 |
|  | BILIRUBINA DIRETTA | 26.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | BILIRUBINA TOTALE | 30.000 | 14.000 | 15.000 |
|  | CALCIO S/U | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
|  | CK | 20.000 | 5.000 | 4.000 |
|  | CLORO | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
|  | COLESTEROLO HDL | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
|  | COLESTEROLO TOTALE | 23.000 | 16.000 | 18.000 |
|  | COLINESTERASI | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | CREATININA S/U | 40.000 | 22.000 | 23.000 |
|  | EMOGLOBINA GLICOSILATA | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
|  | FOSFATASI ALCALINA | 14.000 | 9.000 | 9.000 |
|  | FOSFORO S/U | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
|  | GGT | 28.000 | 15.000 | 16.000 |
|  | GLICEMIA S/U | 50.000 | 25.000 | 26.000 |
|  | GOT | 44.000 | 22.000 | 24.000 |
|  | GPT | 44.000 | 22.000 | 24.000 |
|  | LDH | 20.000 | 5.000 | 9.000 |
|  | LIPASI | 500 | 200 | 500 |
|  | MAGNESIO S/U | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
|  | N° DIBUCAINA | 500 | 100 | 300 |
|  | POTASSIO | 40.000 | 14.000 | 16.000 |
|  | PROTEINE S/U | 20.000 | 12.000 | 13.000 |
|  | SIDEREMIA | 25.000 | 12.000 | 14.000 |
|  | SODIO | 40.000 | 14.000 | 16.000 |
|  | TRIGLICERIDI | 23.000 | 16.000 | 18.000 |

| RIF. | ESAMI MARCATORI CARDIACI | VIBO | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CK MB massa | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | MIOGLOBINA | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
|  | TROPONINA | 8.000 | 4.000 | 4.000 |

| RIF. | ESAMI FARMACI E DROGHE | VIBO | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACIDO VALPROICO | 500 | 200 | 200 |
|  | CARBAMAZEPINA | 600 | 200 | 200 |
|  | DIGOSSINA | 500 | 400 | 400 |
|  | ETANOLO | 900 | 200 | 200 |
|  | FENOBARBITALE | 200 | 200 | 200 |
|  | LITIO | 300 | 200 | 200 |
|  | OPPIACEI | 300 | 200 | 200 |

Segue LOTTO  3 LAB. CHIMICA CLINICA  ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI:

| RIF. | ESAMI PROTEINE SPECIFICHE | VIBO | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANTISTREPTOLISINA | 0 | 3.500 | 4.000 |
|  | APO A1 | 100 | 300 | 300 |
|  | APO B | 100 | 300 | 300 |
|  | C3 | 0 | 700 | 700 |
|  | C4 | 0 | 700 | 700 |
|  | FATTORE REUMATOIDE | 0 | 3.500 | 3.000 |
|  | IgA | 1.000 | 1.000 | 900 |
|  | IgG | 1.000 | 1.000 | 900 |
|  | IgM | 1.000 | 1.000 | 900 |
|  | MICROALBUMINURIA | 500 | 500 | 1.500 |
|  | PCR | 0 | 4.500 | 4.000 |
|  | TRANSFERRINA | 500 | 2.000 | 2.500 |

| RIF. | IMMUNODOSAGGI | VIBO | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AFP | 0 | 1.500 | 1.500 |
|  | ANTI TG | 0 | 1.500 | 1.500 |
|  | ANTI TPO | 0 | 1.500 | 1.500 |
|  | BETA HCG | 0 | 1.000 | 1.000 |
|  | CA 125 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|  | CA 15.3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|  | CA 19.9 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|  | CEA | 0 | 1.500 | 1.000 |
|  | ESTRADIOLO | 0 | 500 | 300 |
|  | FERRITINA | 0 | 3.000 | 3.000 |
|  | FSH | 0 | 500 | 300 |
|  | FT3 | 0 | 5.000 | 5.000 |
|  | FT4 | 0 | 5.000 | 5.000 |
|  | LH | 0 | 500 | 300 |
|  | PROGESTERONE | 0 | 500 | 300 |
|  | PROLATTINA | 0 | 500 | 400 |
|  | PSA LIBERO | 0 | 1.500 | 1.500 |
|  | PSA TOTALE | 0 | 3.500 | 3.500 |
|  | TESTOSTERONE | 0 | 200 | 200 |
|  | TSH | 0 | 5.000 | 5.000 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE con previsione annua:

|  | ALFA1 GLICOPROT. .ACIDA | 0 | 1.000 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATENE KAPPA S/U | 800 | 1.000 | 400 |
|  | CATENE LAMBDA S/U | 800 | 1.000 | 400 |
|  | FRUTTOSAMINA | 200 | 100 | 100 |
|  | IgE TOTALI | 0 | 500 | 500 |
|  | ACIDI BILIARI | 200 | 200 | 200 |
|  | ALDOLASI | 200 | 200 | 200 |
|  | ANFETAMINE | 200 | 200 | 200 |
|  | BARBITURICI | 200 | 200 | 200 |
|  | BENZODIAZEPINE | 200 | 200 | 200 |
|  | CANNABINOIDI | 200 | 200 | 200 |
|  | CAPACITA’ FERRO LEGANTE TOTALE | 200 | 200 | 200 |
|  | CICLOSPORINA | 500 | 500 | 500 |
|  | COCAINA | 200 | 200 | 200 |
|  | CREATININA metodo enzimatico | 200 | 200 | 200 |
|  | FENCICLIDINA | 200 | 200 | 200 |
|  | FENITOINA | 200 | 200 | 200 |
|  | FK 506 | 400 | 200 | 200 |
|  | METADONE | 200 | 200 | 200 |
|  | METANFETAMINE | 200 | 200 | 200 |
|  | OMOCISTEINA | 400 | 300 | 200 |
|  | PEPTIDI NATRIURETICI | 200 | 200 | 200 |
|  | PRIMIDONE | 200 | 200 | 200 |
|  | PROTEINE TOTALI liquor | 200 | 200 | 200 |
|  | RECETT. SOLUB. TRANSFERRINA | 200 | 200 | 200 |
|  | SALICILATI | 200 | 200 | 200 |
|  | TEOFILLINA | 200 | 200 | 200 |
|  | TOBRAMICINA | 200 | 200 | 200 |
|  | VANCOMICINA | 200 | 200 | 200 |

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento, per ciascun laboratorio, con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

Fine LOTTO  3 LAB. CHIMICA CLINICA

LOTTO   4  LAB.   COAGULAZIONE

SERVICE

(importo presunto € 90.000)

PER I LABORATORI ANALISI DEI  P.O. DI

VIBO VALENTIA  - TROPEA  -  SERRA SAN BRUNO

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| RIF. | ESAME | VIBO V. | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antitrombina III liquida da fattore X attivato metod. cromog. automat. | 2.000 | 800 | 800 |
|  | APC resistance (reag. completo di plasma carente di V) metodica coagulativa automatica | 800 | / | / |
|  | aPTT metodica coagulativa | 20.000 | 10.000 | 9.000 |
|  | Dimero D dosaggio quantitativo metodica immunologia automatica | 2.000 | 500 | 500 |
|  | Dimero D qualitativo test di agglutinazione | 1.000 | 200 | 400 |
|  | Fibrinogeno quantitativo metodica coagulativa secondo Clauss | 15.000 | 2.500 | 2.500 |
|  | Lupus anticoagulant metod.coagulativa autom. | 600 | / | / |
|  | Lupus anticoagulant test di conferma metodica coagulativa automatica | 200 | / | / |
|  | Plasma di contr. norm. per test coaulativi | 100 | / | / |
|  | Plasma di contr. norm. per test cromogenici | 100 | / | / |
|  | Plasma di contr. patol. per test coagulativi | 100 | / | / |
|  | Plasma di contr. patol. per test cromogenici | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore II | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore IX | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore V | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore VII | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore VIII | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore X | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore XI | 100 | / | / |
|  | Plasma umano carente di fattore XII | 100 | / | / |
|  | Proteina C metod. cromog. automat. | 1.000 | / | / |
|  | Proteina S libera metod. immunologia automat | 1.000 | / | / |
|  | Proteina C metodica coagulativa | 500 | / | / |
|  | Proteina S metodica coagulativa automatica | 500 | / | / |
|  | PT con metodica coagulativa | 20.000 | 10.000 | 9.000 |
|  | Tempo di trombina metodica coagulativa | 200 | 100 | / |

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI  per tutti i  Laboratori

Kit diagnostici comprensivi anche di diluenti e quanto altro occorre per l’esecuzione dell’indagine. Tromboplastina calcica umana preferibilmente ricombinante con certificazione ISI da Istituzione riconosciuta. Tromboplastina parziale con attivatore acido ellagico o caolino o silice da sintesi, completa di cloruro di calcio.

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE (solo per Vibo) CON PREVISIONE ANNUA:

| RIF. | ESAME | VIBO V. |
| --- | --- | --- |
|  | (2 antiplasmina metod. cromog. automatica | 200 |
|  | Omocisteina | 800 |
|  | PAI metodica immunoenzimatica | 200 |
|  | Plasminogeno metod. cromog. automat. | 200 |
|  | t-PA metodica immunoenzimatica | 200 |
|  | Vwf metodica immunologia automatica | 200 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE :

N.1 COAGULOMETRO  per il Laboratorio di  Vibo Valentia

multiparametrico  per test coagulativi,  cromogenici , immunologici in totale automazione. Completa gestione del campione e dei reagenti nella esecuzione dei test con dispensazione automatica  degli stessi in tutte le fasi dell’analisi. Diluizione automatica dei campioni e ripetizione automatica secondo parametri prefissati dall’operatore. Caricamento continuo e random dei campioni e dei reagenti. Funzione urgenza. Campionamento diretto da provette primarie. Vano reagenti refrigerato. Sistema di dispensazione in grado di evitare il carry over. Cuvette monouso con caricamento e scarico automatici. Produttività analitica almeno 150 test/ora. Calibrazione automatica. Da fornire anche un COAGULOMETRO DI SUPPORTO  con caratteristiche simili allo strumento principale, con reagenti e consumabili interscambiabili. Entrambi i coagulometri dovranno essere collegati ad adeguato PC completo di stampante laser e di un software gestionale in grado di effettuare la programmazione del lavoro, l’acquisizione dei dati, la refertazione, la memorizzazione dei risultati, il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale. Tale  PC  dovrà collegarsi al Sistema gestionale del laboratorio.

N.1 COAGULOMETRO da consegnare ciascuno  ai  Laboratori  di  Tropea,  Serra san Bruno con esecuzione automatica dei tre parametri principali PT-aPTT-Fibrinogeno ad una cadenza oraria di almeno 100 test/ora. Possibilità di campionare da provetta madre.  Sistema gestionale che permetta l’archiviazione dei pazienti, l’acquisizione e l’elaborazione delle letture con refertazione della scheda paziente.  Programma per il controllo della terapia anticoagulante orale. Da fornire anche, a ciascun laboratorio, un COAGULOMETRO DI SUPPORTO  con caratteristiche simili allo strumento principale, con reagenti e consumabili interscambiabili.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento, per ciascun laboratorio, con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO   5    LAB.   ESAME PT-INR  SISTEMA POCT

### SERVICE

(importo presunto € 26.000)

PER  TUTTI  I LABORATORI ANALISI

LABORATORI  INTERESSATI E  PREVISIONE ANNUA:

| Laboratori | VIBO VAL. | TROPEA | NICOTERA | SERRA | SORIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-INR | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |

Fornitura di un sistema di POCT per la determinazione del PT-INR mediante coagulometri portatili da distribuire sul territorio. I coagulometri portatili debbono essere uno per laboratorio più due di riserva in caso di necessità (totale 6 strumenti).

Il sistema deve prevedere la fornitura di due PC, uno a Vibo Valentia ed uno a Tropea, con un software in grado di gestire, tramite apposito interfacciamento,  i coagulometri territoriali.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Coagulometri portatili atti alla determinazione del PT-INR su campione di sangue intero prelevato mediante digitopuntura.  Calibrazione automatica, controllo di qualità on board integrato. Possibilità di memorizzazione di almeno 500 misure completi di dati paziente.

Strisce reattive preferibilmente con tromboplastina ricombinanate umana ed ISI non superiore a 1.0

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio per come sopra descritto.

LOTTO N. 6	LAB.   DIAGNOSTICA  MOLECOLARE

SERVICE

(importo presunto € 30.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

Kit completi per le seguenti determinazioni con previsione annua:

| Rif. | Esame | Test/anno |
| --- | --- | --- |
|  | MUTAZIONE FATTORE V LEIDEN | 300 |
|  | MUTAZIONE FATTORE II G20210A | 300 |
|  | MUTAZIONE MTHFR C677T | 300 |
|  | MUTAZIONE MTHFR A1298C | 300 |
|  | MUTAZIONE FATTORE V H1299R | 100 |
|  | MUTAZIONE FATTORE V Y1702C | 50 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

Sistema per lo screening di mutazioni puntiformi, micro centrifuga e termociclizzatore rapido per l’analisi e la quantificazione dei prodotti di PCR, in grado di mantenere una variazione massima di temperatura tra campione e campione di 0,1 gradi centigradi.  Metodologia in real time con possibilità di monitorare a video l’andamento della reazione. Possibilità di eseguire in contemporanea almeno le voci 1,2,3 e 4.

Per uniformità di metodica tutti i reagenti dovranno essere di un unico produttore.

Dovranno essere forniti, per tutti i parametri del lotto, anche i controlli interni.

Dovrà essere fornito un adeguato gruppo di continuità.

LOTTO N.   7   LAB.    ELETTROFORESI

SERVICE  PER I LABORATORI SOTTOINDICATI

(importo presunto € 75.000)

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI PER I LAB. DI VIBO VAL. -   TROPEA -  SERRA SAN BRUNO CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VAL. | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELETTROFORESI SIERO | 18.000 | 14.000 | 12.000 |
|  | ELETTROFORESI URINE | 500 | 500 | 0 |
|  | ELETTROFORESI Hb | 0 | 700 | 0 |
|  | IMMUNOFISSAZ. SIERO | 300 | 200 | 0 |
|  | IMMUNOFISSAZ. URINE | 200 | 100 | 0 |
|  | PROTEINA DI BENCE JONES | 1.000 | 500 | 0 |
|  | PROTEINURIA IN SDS | 1.000 | 500 | 0 |
|  | INDAGINI SUL LIQUOR | 500 | 0 | 0 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE: PER IL LAB. DI VIBO  E EX INAM

|  | CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN | VIBO VAL 1.000 test |
| --- | --- | --- |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Per ciascun laboratorio si richiede un sistema automatico in grado di eseguire l’elettroforesi delle sieroproteine, delle proteine urinarie, dell’emoglobina, nonché la tipizzazione delle componenti monoclonali nel siero e nelle urine.

Elettroforesi da eseguirsi in completa automazione preferibilmente con tecnica capillare o, in alternativa, in agarosio (non acetato) e produttività analitica di almeno 60 campioni/ora. Identificazione positiva dei campioni con codici a barre.

Immunofissazione da eseguirsi su supporto costituito da gel di agarosio.

Software di gestione in grado di controllare l’intero processo. Gestione dei dati anagrafici e dei risultati analitici, con ricerche in archivio e refertazione scheda paziente.

Solo per il laboratorio di Vibo per quanto riguarda l’elettroforesi delle sieroproteine si richiede uno strumento di supporto dalle caratteristiche simili a quelle dello strumento principale, anche ricondizionato.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento, sia per Vibo che per tutti gli altri laboratori,  con il Sistema gestionale del laboratorio,  compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  8  LAB.    EMOCROMO

SERVICE

(importo presunto € 190.000)

PER I LABORATORI DI  VIBO VALENTIA -   TROPEA -  SERRA SAN BRUNO – SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI PER I LAB. CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VAL. | TROPEA | SERRA | SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMOCROMO | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 12.000 |
|  | RETICOLOCITI | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

A ciascuno dei laboratori di Vibo, Tropea, Serra,  deve essere fornito un Analizzatore Automatico,  con campionatore incorporato e produttività analitica di almeno 100 campioni/ora. Determinazione da provetta primaria di almeno 25 parametri ematologici e formula leucocitaria. Possibilità di aspirazione da provetta aperta per i campioni pediatrici. Misura diretta e selettiva delle 5 principali classi di leucociti sfruttando diversi principi di determinazione, con presenza di specifici allarmi per gli elementi immaturi. Software di gestione per la calibrazione, controlli a più livelli ed archiviazione profili pazienti con ricerche in memoria. Registrazione carico di lavoro giornaliero e mensile. Stampante esterna per refertazione scheda paziente.

Per il laboratorio di Vibo Valentia deve essere possibile effettuare  il conteggio dei reticolociti, degli eritroblasti, i conteggi su liquor, la correzione automatica del conteggio dei leucociti e della formula in presenza di eritroblasti.

Deve essere anche offerto, per il laboratorio di Vibo Valentia, uno strumento di supporto, con caratteristiche simili allo strumento principale.

Per Tropea e Serra lo strumento di supporto, per ciascun laboratorio, deve possedere una produttività analitica di almeno 60 campioni/ora, utilizzare gli stessi principi di lettura dello strumento principale per l’esecuzione dei principali parametri ematologici e formula leucocitaria a 5 popolazioni. Analizzatore principale e supporto per ciascun laboratorio, dovranno essere collegati ad adeguato PC completo di stampante laser e software di gestione. Tale  PC  dovrà collegarsi al Sistema gestionale del laboratorio.

Per il SIT deve essere offerto uno strumento identico a quello previsto come supporto a Tropea e Serra.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto, per ciascun laboratorio, il collegamento con il Sistema gestionale,  compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO   9  LAB.  EMOGASANALISI

SERVICE

(importo presunto € 20.000)

PER I LABORATORI ANALISI DI VIBO VALENTIA e SERRA SAN BRUNO

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| Esame | VIBO VAL. | SERRA |
| --- | --- | --- |
| EMOGAS | 1.500 | 1.000 |

N.1 Analizzatore, per ciascun laboratorio,  per la determinazione di pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl¯, Hct, THb, O2Hb, COHb, MetHb con unico campionamento.  Possibilità anche di determinazione di bilirubina, lattato, glucosio, urea.

Calibrazione automatica senza utilizzo di bombole di gas a tempi programmabili e ricalibrazione dopo ogni misura. Calcolo automatico per parametri accessori. Archivio dati per risultati della calibrazione, delle analisi, e della manutenzione. Archivio pazienti e gestione carico di lavoro.  Stampante esterna per refertazione scheda paziente.

Programma di controllo di qualità su due o tre livelli per tutti i parametri.

LOTTO  10  LAB.   HbA1C

SERVICE

(importo presunto € 18.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

| Esame | VIBO VAL. |
| --- | --- |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | 2.500 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumento completamente automatico in cromatografia liquida ad alta pressione con lettore di barcode e campionatore a rack per la determinazione dell’HbA1C .  Principio di misura consistente nello scambio ionico a fase inversa, fluidica degli eluenti di tipo isocratica e non a gradiente.

Lo strumento deve avere una cadenza analitica non superiore ai 3 minuti per test, deve essere dotato di campionatore automatico a rack, con lettore barcone sia per provette che per racks, con caricamento continuo dei campioni e sensori di livello dei reagenti.

Il sistema di prelievo del campione deve poter avvenire dalla provetta madre chiusa.

Lo strumento deve avere la possibilità di lavorare su sangue intero o emolisato.

Deve essere fornito tutto il materiale necessario all’esecuzione dell’esame, compreso calibratori e controlli, questi ultimi a due livelli.

P.C. con software gestionale dedicato al paziente diabetico con archivio storico, gestione delle  cartelle cliniche e follow-up delle complicanze relative alla patologia diabetica, con possibilità di collegamento on-line con il centro antidiabetico.

La refertazione deve fornire oltre al dato analitico anche il cromatogramma.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO 11  LAB.     HPLC

(CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESSIONE)

SERVICE

(importo presunto € 50.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VALENTIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | CATECOLAMINE URINARIE | 1.000 |
| 2 | CATECOLAMINE PLASMATICHE | 1.000 |
| 3 | METANEFRINE URINARIE | 1.000 |
| 4 | AC. VANILMANDELICO URINARIO | 1.000 |
| 5 | AC.5 IDROSSINDOLACETICO URINARIE | 100 |
| 6 | TRANSFERRINA DESIALATA - CDT | 500 |
| 7 | CROSS-LINKS DEL PIRIDINIO URINARI | 100 |
| 8 | AC. IPPURICO ED ISOMERI | 100 |
| 9 | IDROSSIPROLINA URINARIA | 100 |
| 10 | 25 IDROSSI VITAMINA D3 PLASMATICA | 100 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumentazione HPLC  modulare completa, dotata di degasatore, pompa, alloggiamento portacolonna termostatato, rivelatore elettrochimico amperometrico, rivelatore fluorimetrico, rivelatore UV/visibile.

Il sistema deve essere dotato di sensori di perdita.

Sistema di degasaggio in linea sottovuoto delle fasi mobili. Sistema di allarme per sovrapressione.

Comparto termostatato chiuso in grado di alloggiare fino a tre colonne . Dotato di doppio sistema di riscaldamento/raffreddamento Peltier.  Intervallo di temperatura da 10° al di sotto della temperatura ambiente a 80°C. Rivelatore con cella elettrochimica.

PC con sistema operativo, software di gestione dati e stampante laser  per i referti. Software per la ricezione, la gestione e l’elaborazione dei dati, per la calibrazione degli analiti , segnalazione campioni al di fuori di range di normalità.  Archiviazione fino a 10.000 dati completi di cromatogramma.

Verrà valutata,  per questo lotto, anche l’eventuale offerta di strumentazione ricondizionata.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  12  LAB.     IMMUNOMETRIA

SERVICE

(importo presunto € 200.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON LABORATORI E PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VAL. |
| --- | --- | --- |
|  | AFP | 3.000 |
|  | ANTI TG | 4.000 |
|  | ANTI TPO | 4.000 |
|  | BETA HCG | 3.000 |
|  | CA 125 | 1.200 |
|  | CA 15.3 | 1.200 |
|  | CA 19.9 | 1.200 |
|  | CEA | 3.000 |
|  | CORTISOLO | 1.000 |
|  | DHEAS | 1.000 |
|  | ESTRADIOLO | 1.500 |
|  | FERRITINA | 5.000 |
|  | FOLATI | 1.000 |
|  | FSH | 2.000 |
|  | FT3 | 9.000 |
|  | FT4 | 9.000 |
|  | INSULINA | 1.000 |
|  | LH | 2.000 |
|  | OSTEOCALCINA | 600 |
|  | PROGESTERONE | 1.500 |
|  | PROLATTINA | 2.000 |
|  | PSA TOTALE 3A GEN | 5.000 |
|  | PSA LIBERO | 2.000 |
|  | PTH INTATTO | 1.000 |
|  | TSH 3A GEN. | 9.000 |
|  | TESTOSTERONE | 1.000 |
|  | TIREOGLOBULINA | 1.500 |
|  | VITAMINA B12 | 1.000 |

Segue  LOTTO  12  LAB.     IMMUNOMETRIA

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE  PREVISIONE ANNUA:

|  | ACTH | 400 |
| --- | --- | --- |
|  | ANDROSTENEDIONE | 500 |
|  | B2 MICRO | 1.000 |
|  | C PEPTIDE | 1.000 |
|  | CALCITONINA | 1.000 |
|  | HGH | 500 |
|  | PAP | 600 |
|  | OMOCISTEINA | 600 |
|  | CA 72.4 | 500 |
|  | NSE | 500 |
|  | TPA-M (CIT. 8-18-19) | 800 |
|  | GASTRINA | 400 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

Si richiede un sistema analitico per la realizzazione di una stazione di immunometria che utilizzi reazioni chemiluminescenti (o fluorimetriche,) per la processazione di campioni per le indagini sopra elencate.

Il sistema proposto deve essere composto da strumentazione rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- campionamento automatico da provetta primaria

- identificazione campione tramite bar code

- caricamento in continuo

- procedura di STAT

- reagenti in linea in numero superiore a 20

- gestione automatica di reflex test e rerun in presenza di risultati che superino i valori soglia

prestabiliti

- cadenza analitica superiore a 150 test ora

- calibrazioni stabili

- reagenti a bordo stabili per almeno 60 giorni

- possibilità di refertazione autonoma

- back up strumentale con caratteristiche simili allo strumento principale

I calibratori, controlli e consumabili dovranno essere previsti nell’offerta in numero sufficiente ad eseguire gli esami su sei giorni/settimana  in relazione alla stabilità dei reagenti proposti e considerando almeno 1 controllo/die su un livello su ogni parametro richiesto nelle determinazioni indispensabili.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  13A  LAB.     ESAME  URINE

SERVICE  PER I LABORATORI SOTTOINDICATI

(importo presunto € 70.000)

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI PER I LAB. DI VIBO VAL. -   TROPEA -  SERRA SAN BRUNO CON PREVISIONE ANNUA:

| Laboratorio | VIBO VAL. | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- |
| ESAME CHIMICO FISICO DELL’URINA | 30.000 | 25.000 | 20.000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumento completamente automatico con lettore di barcode e campionatore a rack per l’analisi dei seguenti parametri chimico-fisici urinari: colore, aspetto, pH, glucosio, proteine, emoglobina, corpi chetonici, bilirubina, urobilinogeno, nitriti, leucociti, peso specifico (quest’ultimo con metodo rifrattometrico).

Il range di misura delle strisce reattive deve prevedere una scala di valori sensibili, in particolare concentrazioni di glucosio (a partire da 10 mg/dl) e di proteine (a partire da 5 mg/dl).

La capacità oraria non deve essere inferiore a 200 test/ora, con caricamento dei reagenti in continuo, senza interruzione della routine.  Devono essere previste  procedure per inserire urgenze e controlli. Presenza di sensori per determinare la presenza delle strisce, delle provette, del livello del campione, del livello degli scarichi.

Deve essere fornito tutto il materiale necessario all’esecuzione dell’esame compreso controlli liquidi per il monitoraggio dei dati qualitativi.

Da fornire con P.C.  e  software gestionale dedicato in grado di gestire anche i dati relativi ai controlli di qualità.

Per il  solo Laboratorio di Vibo  Valentia deve essere offerto uno strumento aggiuntivo di back-up simile allo strumento principale, dotato anch’esso di lettore di codice a barre e collegato al PC gestionale dell’analizzatore principale. Tale PC dovrà essere collegato,  a sua volta,  al sistema  gestionale del laboratorio.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto, per ciascun laboratorio, il collegamento con il Sistema gestionale, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO 13B   LAB.     ESAME   DEL SEDIMENTO URINARIO

SERVICE

(importo presunto € 26.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

| Laboratorio | VIBO VAL. |
| --- | --- |
| ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO | 40.000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Analizzatore automatico con lettore di barcode  per analisi citofluorimetrica o di immagine di campioni di urina con capacità oraria non inferiore a 60 test/ora.

Campionatore automatico con caricamento in continuo di rack standard normalmente in uso per l’analisi chimico fisica.

Da fornire con P.C. e software gestionale dedicato in grado di collegarsi all’analizzatore dei parametri chimico-fisici  integrando i dati  in un unico referto che può essere stampato o trasmesso al sistema  gestionale del laboratorio. Tale collegamento è da prevedersi in questo lotto.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO N.   14  LAB     R I A

SERVICE

(importo presunto € 40.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON LABORATORI E PREVISIONE ANNUA:

| RIF. | Esame | VIBO VAL. |
| --- | --- | --- |
|  | 17 OH PROGESTERONE | 800 |
|  | ACTH IRMA | 300 |
|  | ALDOSTERONE | 1.000 |
|  | IGF 1 | 300 |
|  | IGF BP 3 | 300 |
|  | OSTEOCALCINA INTATTA IRMA | 300 |
|  | PTH INTATTO | 300 |
|  | RENINA (PRA) | 1.000 |
|  | SHBG | 300 |
|  | TESTOSTERONE FREE | 800 |
|  | TR AB | 300 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE CON PREVISIONE ANNUA:

| RIF. | Esame | VIBO VAL. |
| --- | --- | --- |
|  | CROMOGRANINA A | 200 |
|  | GASTRINA | 500 |
|  | PROTEINA S100 | 200 |
|  | SCC | 200 |
|  | TIMIDINCHINASI | 200 |
|  | TPAM IRMA (CIT. 8-18-19) | 500 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Apparecchiatura per dispensazione campioni e reagenti, lavaggio, agitazione dei tubi di reazione, lavaggio ed aspirazione liquidi per coated tube e biglie.

REQUISITI MINIMI REAGENTI:

reagenti liquidi pronti all’uso, se la stabilità molecolare non lo consente, per il liofilo dichiarare la stabilità dopo la ricostituzione. Chiusura reagenti con tappo di sicurezza. Standards in siero umano. Certificato di controllo di qualità presente nel kit. Nella metodica illustrativa dei componenti del kit sarà necessario dichiarare specificità, sensibilità  e dose minima rilevabile.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

### LOTTO N. 15  LAB.    TACROLIMUS

SERVICE

(importo presunto € 10.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

DETERMINAZIONE CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VAL. |
| --- | --- | --- |
| 1 | TACROLIMUS (Dosaggio di FK 506) | 300 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Si richiede  uno strumento  dal funzionamento non isotopico e tale che non utilizzi supporti analitici in micropiastre o macropiastre.  Curva di calibrazione e controlli memorizzabili.

Lo strumento  deve utilizzare reattivi  pronti all’uso  in modo da consentirne il pieno utilizzo.

L’aggiudicazione di questo lotto non verrà effettuata nel caso di offerta valida per FK506 inserito nel lotto chimica clinica.

LOTTO  16  LAB.   ESAME DELLA VES

SERVICE  PER I LABORATORI SOTTOINDICATI

(importo presunto € 24.000)

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI PER I LAB. DI VIBO VAL. -   TROPEA -  SERRA SAN BRUNO CON PREVISIONE ANNUA:

| Laboratori | VIBO VAL. | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- |
| VES | 15.000 | 13.000 | 12.000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Sistema completamente automatico per la determinazone della VES con esecuzione dell’esame direttamente dalla provetta di prelievo. Identificazione positiva del campione mediante lettore di codici a barre interno. Premescolamento con agitazione automatica dei campioni.

Misura del livello di campione, elaborazione e stampa dei risultati correlati con metodo di riferimento Westergreen.

Cadenza analitica, in simultanea,  di almeno 100 campioni/ora  per il  laboratorio di Vibo e  di almeno 60/ora  per i laboratori di Tropea e Serra.

La fornitura deve comprendere reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo e tutto l’occorrente necessario all’esecuzione dei test.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto, per ciascun laboratorio, il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO   17   LAB.   ANALISI PER PANNELLI OMOGENEI

SERVICE

(importo presunto € 30.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

DETERMINAZIONI/ANNO

| PANNELLO CITOCHINE | N° 600 |
| --- | --- |
| PANNELLO DROGHE D’ABUSO | N° 600 |
| PANNELLO MOLECOLE DI ADESIONE | N° 600 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Analizzatore con tecnologia microarray su base chemiluminescente.

Per le apparecchiature previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo di continuità.

LOTTO   18 POCT

PER I LABORATORI DEI  PP.OO. DI SORIANO e NICOTERA

-  Lotto unico ed indivisibile -

( importo presunto €  60.000)

Sistemi per analisi decentralizzate relative alle seguenti indagini con previsione annua.

Soriano     Nicotera

|  | ANALISI URINE | 500 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |

Striscie multiparametriche per pH, leucociti, nitriti, peso specifico, proteine, glucosio, corpi chetonici, urobilinogeno, bilirubina, emoglobina.

Caratteristiche minime strumenti (da fornire 1 a Soriano ed 1 a Nicotera):

Strumento a riflessione per la lettura delle strisce per l’analisi dell’urina.

Cadenza analitica almeno 50 test/ora. Misurazione in continuo, autodiagnosi.

Soriano     Nicotera

|  | EMOCROMO | 1.000 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |

Strumento in grado di eseguire WBC, RBC, PLT, HBG, HCT, MCV, MCH,

MCHC, RDW, PCT, MPV, PDW e differenziazione di linfociti, monociti e granulociti.

Caratteristiche minime strumenti (da fornire 1 a Soriano ed 1 a Nicotera):

Strumento con funzionamento completamente automatico, campionamento di sangue intero da provetta chiusa, reagenti e scarico in unico pack.

DIAGNOSTICA CARDIACA

Test rapidi per la determinazione di:

Soriano

|  | ProBNP | 300 |
| --- | --- | --- |
|  | Troponina T | 500 |
|  | Mioglobina | 500 |
|  | D-Dimero | 300 |
|  | CK MB massa | 300 |

Caratteristiche minime strumento da fornire a Soriano:

Strumento, funzionante sia a corrente elettrica che a batteria,  per la determinazione

quantitativa su striscia con sistema immunoenzimatico

Segue LOTTO  18 POCT   PER I LABORATORI DEI  PP.OO. DI SORIANO e NICOTERA

CHIMICA CLINICA

Sistema da banco per analisi con campioni di sangue intero, capillare, venoso, siero, plasma

tramite strisce reattive delle seguenti indagini:

Soriano     Nicotera

|  | Acido urico | 1.000 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amilasi pancreatica | 1.000 | 300 |
|  | Bilirubina | 1.000 | 300 |
|  | CK | 1.000 | 300 |
|  | Creatinina | 1.000 | 300 |
|  | GGT | 1.000 | 300 |
|  | Glucosio | 1.000 | 300 |
|  | GOT | 1.000 | 300 |
|  | GPT | 1.000 | 300 |
|  | Potassio | 1.000 | 300 |
|  | Sodio | 1.000 | 300 |
|  | Urea | 1.000 | 300 |

Caratteristiche minime strumenti (da fornire 1 a Soriano ed 1 a Nicotera):

Strumento a riflessione per la lettura delle strisce reattive dry chemistry che utilizzi sangue capillare o venoso, intero fresco o con anticoagulante, siero e plasma.

Tempo di esecuzione massimo 5 minuti a parametro. Cadenza analitica almeno 20 test ora. Sistema di autodiagnosi.

I sistemi sopra descritti debbono essere collegati in rete tramite adeguato PC e software per la gestione dei dati.  Tale software deve essere in grado di collegare i diversi analizzatori, acquisire e gestire i dati, identificare il campione da analizzare, i risultati, la loro trascrizione ed archiviazione, le calibrazioni, i controlli di qualità.

Tale sistema dovrà essere collegato bidirezionalmente con il sistema del laboratorio per consentire al supervisore remoto la verifica del funzionamento e la trasmissione di messaggi interni.

LOTTO  19  LAB.   ANALITI ACCESSORI

SERVICE

(importo presunto € 25.000)

PER IL LAB. ANALISI DI VIBO VALENTIA

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON  LABORATORI E PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VALENTIA |
| --- | --- | --- |
|  | ACIDI BILIARI | 300 |
|  | ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI | 300 |
|  | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI | 300 |
|  | GLUTATIONE PEROSSIDASI | 300 |
|  | IDROSSIBUTIRRATO | 300 |
|  | RAME | 300 |
|  | STATO OSSIDATIVO TOTALE | 300 |
|  | SUPEROSSIDO DISMUTASI | 300 |
|  | ZINCO | 300 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Analizzatore automatico ad accesso random con capacità analitica di ameno 180 test/ora. Campionamento da provetta primaria con sistema di rilevamento del livello di campione, lettore di barcode,  piatto campionatore da almeno 40 posizioni, preliduizione e rerun automatico. Sistema di rilevamento sieri emolizzati, lipemici, itterici. Inventario on board dei reagenti. Area reagenti refrigerata. Software di controllo di qualità interno. Software di gestione in lingua italiana.

Per tutte le apparecchiature, previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo di continuità.

LOTTO  20  LAB.   NEFELOMETRIA

SERVICE

(importo presunto € 20.000)

PER IL LAB. ANALISI DI VIBO VALENTIA

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | VIBO VALENTIA |
| --- | --- | --- |
|  | APTOGLOBINA | 300 |
|  | CERULOPLASMINA | 300 |
|  | IMMUNOGL. CATENA L TIPO k libere | 500 |
|  | IMMUNOGL. CATENA L TIPO λ libere | 500 |
|  | ALFA1 ANTITRIPSINA | 300 |
|  | Lp(a) | 300 |
|  | SIEROAMILOIDE A (SAA) | 300 |
|  | PLASMINOGENO | 300 |
|  | TRANSFERRINA DESIALATA | 500 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE CON PREVISIONE ANNUA:

|  | CISTATINA | 300 |
| --- | --- | --- |
|  | RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA | 300 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Deve essere fornito un sistema nefelometrico completamente automatico ad accesso continuo per la determinazione delle proteine su indicate attraverso reazioni di immunoprecipitazione ed immunoagglutinazione con possibilità di lavorare da provetta primaria, funzione di stand by nelle 24 ore e reagenti in vano refrigerato. Riconoscimento positivo con codice a barre di campioni, di reagenti, di calibratori e controlli. I reagenti devono essere prodotti dalla ditta che fornirà il sistema e consentire la determinazione di ambiti di misura ampi. Ripetizione automatica dei risultati fuori range. Sistemi di verifica dell’eccesso di antigene. Curve di calibrazione stabili.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO   21  CONTROLLI  DI  QUALITA’

- Lotto unico ed indivisibile -

(importo presunto € 38.000)

PER I LABORATORI ANALISI DEI P.O. SOTTO INDICATI

Caratteristiche indispensabili:

Campioni di controllo certificati, composti da matrici naturali di origine umana,  preferibilmente liquidi, prodotti e distribuiti dalla stessa azienda.  Spedizione a temperatura controllata. Inserto, presente in ogni confezione, che riporti i valori ottenuti con tutti i principali strumenti in commercio.  Fornitura dello stesso lotto per almeno due anni.  Software apposito per elaborazione statistica dei dati intralaboratorio  precaricato sul server locale ed interfacciato in rete locale al sistema gestionale del laboratorio, con possibilità di ottenere grafici ed istogrammi e l’aggiunta di note di commento, l’applicazione delle regole di Westgaard a discrezione dell’operatore, la selezione di traguardi analitici sulla base della variabilità biologica. Possibilità di inviare  dati per valutazione esterna interlaboratorio. Possibilità di spedire/ricevere dati  per via informatica con software dedicato, e ricevere report mensili elaborati per metodo e gruppo omogeneo confrontati con un rilevante numero di laboratori. Obbligo di presentazione di un numero significativo (almeno 20) referenze presso strutture pubbliche in cui il sistema offerto sia installato ed interfacciato al sistema gestionale del laboratorio.

| rif | SETTORI | VIBO V. gg. lavorativi | TROPEA gg. lavorativi | SERRA gg. lavorativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHIMICA CLINICA | 300 | 300 | 300 |
|  | IMMUNOLOGIA - IMMUNOMETRIA | 100 | 100 | 100 |
|  | EMATOLOGIA | 150 | 150 | 150 |
|  | COAGULAZIONE | 100 | 100 | 100 |
|  | VIROLOGIA | ------ | 52 | 52 |
|  | URINE | 52 | 52 | 52 |

Con 52 gg lavorativi si è previsto un controllo a settimana.

Caratteristiche dei controlli per ciascun settore:

CHIMICA CLINICA dosato su due livelli, analiti indispensabili : AC.URICO - ACIDO VALPROICO -ALBUMINA - AMILASI - AMILASI PANCREATICA - APO A1 - APO B - AZOTEMIA - BILIRUBINA DIRETTA - BILIRUBINA TOTALE - CALCIO - CK – CLORO - COLESTEROLO HDL - COLESTEROLO TOTALE – COLINESTERASI - CREATININA – CARBAMAZEPINA - C3 - C4 - FOSFATASI ACIDA – FENOBARBITALE - FOSFATASI ALCALINA - FOSFORO – GGT - GLICEMIA – GOT – GPT – IgA –IgG – IgM – LATTATO – LDH – LIPASI – LITIO - MAGNESIO – POTASSIO - PROTEINE TOTALI – SIDEREMIA – SODIO – TRANSFERRINA - TRIGLICERIDI

Segue LOTTO   21   CONTROLLI  DI  QUALITA’

IMMUNOLOGIA-IMMUNOMETRIA dosato su due/tre livelli, analiti indispensabili : AFP - ANTI TG - ANTI TPO - BETA HCG - CA 125 -CA 15.3 - CA 19.9 – CEA – ESTRADIOLO – FERRITINA – FSH - FT3 – TSH - FT4 – LH – PROGESTERONE – PROLATTINA - PSA LIBERO - PSA TOTALE - TESTOSTERONE - ALFA1 GLICOPROT. .ACIDA – ANTISTREPTOLISINA - APO A1 - APO B - CATENE KAPPA - CATENE LAMBDA - FATTORE REUMATOIDE – PCR - TRANSFERRINA

EMATOLOGIA liquido, dosato su due livelli, valori stabili per almeno tre mesi.

COAGULAZIONE dosato su due livelli, analiti indispensabili : ANTITROMBINA III – aPTT D DIMERO – FIBRINOGENO - PT

VIROLOGIA dosato su due livelli analiti indispensabili per CMV IgG - CMV IgM - HAV Ab - HAV IgM - HBc Ab - HBc IgM - HBe Ab - HBe Ag - HBs Ab - HBs Ag - HCV Ab - HIV Ab 1-2 - ROSOLIA IgG - ROSOLIA IgM - TOXOPALSMOSI IgG - TOXOPALSMOSI IgM

URINE dosate su due livelli, analiti indispensabili: albumina, bilirubina, emoglobina, creatinina, glucosio, chetoni, leucociti, microalbumina, nitriti, pH, proteine, peso specifico, urobilinogeno.

E’ a carico della ditta aggiudicataria di questo lotto l’interfacciamento, per ciascun laboratorio, al sistema gestionale  per come sopra descritto.

LOTTO   22  VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA’

- Lotto unico ed indivisibile -

(importo presunto € 10.000)

PER I LABORATORI ANALISI DEI P.O. SOTTO INDICATI

Caratteristiche generali:

Campioni di controllo certificati composti da matrici naturali di origine umana,  prodotti e distribuiti dalla stessa azienda.  Spedizione a temperatura controllata.

Si chiedono 4 invii annui e conseguenti elaborazioni, per ciascun laboratorio.

| rif | SETTORI | VIBO V. | TROPEA | SERRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHIMICA CLINICA | 4 invii | 4 invii | 4 invii |
|  | EMATOLOGIA | 4 invii | 4 invii | 4 invii |
|  | COAGULAZIONE | ---- | ---- | 4 invii |
|  | IMMUNOMETRIA | 4 invii | 4 invii | 4 invii |

Caratteristiche dei controlli:

CHIMICA CLINICA analiti indispensabili : AC.URICO - ALBUMINA - AMILASI - AMILASI PANCREATICA - AZOTEMIA - BILIRUBINA TOTALE - CALCIO - CK - CLORO - COLESTEROLO TOTALE - COLINESTERASI - CREATININA - FOSFATASI ALCALINA - FOSFORO - GGT -GLICEMIA - GOT - GPT - IgA - IgG - IgM - LDH - MAGNESIO - POTASSIO - PROTEINE TOTALI - SIDEREMIA - FERRITINA - SODIO - TRANSFERRINA - TRIGLICERIDI - ALFA1 GLICOPROT. ACIDA

EMATOLOGIA liquido, per conta leucociti, eritrociti, piastrine, emoglobina, ematocrito, MCV.

COAGULAZIONE analiti indispensabili : PT - APTT - FIBRINOGENO - ANTITROMBINA III -

IMMUNOMETRIA analiti indispensabili : AFP - BETA HCG - CEA - ESTRADIOLO - FSH - FT3 - FT4 - LH - PROGESTERONE - PROLATTINA - PSA LIBERO - PSA TOTALE - TESTOSTERONE - TSH

LOTTO  23  MISCELLANEA

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

(importo presunto € 13.000)

Rif. Prodotto							                      quantità annua per tutti

|  | Antigene polipeptidico tissutale monoclonale IRMA (CIT. 8-18-19) * | n° test | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bence Jones, metodo turbidimetrico per lo screening delle catene leggere libere k/λ nelle urine | n° test | 3.000 |
|  | Calcoli urinari, kit completo, reattivi pronti all’uso | n° test | 800 |
|  | Concentrazione uova, larve e cisti kit completo | n° test | 800 |
|  | Concentratori di campioni d’urina per test diagnostici in vitro | n° test | 500 |
|  | G6PDH metodica spettrofotometrica su emolisato di emazia kit completo | n° test | 500 |
|  | Glucosio per curva da carico 150 ml | litri | 100 |
|  | Gravidanza met.immunocromatografico rapido su card sensib.25 mUI/ml | n° test | 1.500 |
|  | Kit per il lavaggio e la solubiilizzazione del crioprecipitato | n° test | 400 |
|  | Olio per microscopia ml 100 | litri | 1 |
|  | Sangue occulto metodo immunocromatografico rapido kit completo | n° test | 2.000 |
|  | Sierodiagnosi di Widal Wright agglutinazione tramite sospensione batterica colorata in provetta | n° test | 500 |
|  | Streptozyme metodica di emoagglutinazione | n° test | 500 |
|  | Strisce urina manuali a lettura visiva per la determinazione di:proteine, pH, glucosio, bilirubina, peso specifico, corpi che tonici, nitriti, Hb, urobilina. | n° test | 2.000 |
|  | VDRL kit completo | n° test | 500 |
|  | Vetrini precolorati con cristalvioletto e ble di metilene per l’esame morfologico del liquor | n° test | 300 |
|  | Waaler rose metodica di emoagglutinazione | n° test | 500 |

* L’offerta rif.01 del TPAM  IRMA  (CIT. 8-18-19) verrà presa in considerazione in caso di mancata aggiudicazione al lotto RIA

Aggiudicazione per singola voce

LOTTO  24  REAGENTI

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

-  Lotto unico ed indivisibile -

(importo presunto € 3.000)

Rif.  Prodotto							                quantità annua per tutti

|  | Acido acetico glaciale ml.500 | litri | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acido cloridrico 37% ml.500 | litri | 6 |
|  | Alcool etilico 99% ml.500 | litri | 3 |
|  | Blu cresil brillante gr.25 | n° flac. | 12 |
|  | Blu di metilene ml.250 | litri | 6 |
|  | Blu di metilene di Loeffler ml.500 | litri | 3 |
|  | Formalina ml 500 | litri | 4 |
|  | Giemsa lt. ml.500 | litri | 10 |
|  | May Grunwald lt.1 | litri | 20 |
|  | Potassio fosfato monobasico gr.500 | n° flac. | 6 |
|  | Soluzione di Lugol lt. ml.500 | litri | 3 |
|  | Tampone fosfato pH 6,8(1/15M) in soluz. ml 500 | litri | 6 |

LOTTO  25   MONOUSO – DOSAGGIO LIQUIDI -

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

Lotto unico ed indivisibile  (importo presunto € 12.000)

Rif.  Prodotto						                    quantità annua per tutti i laboratori

| 1 | Dispensatore a dosaggio variab.10 mcl-10 ml tipo Multipette | n° pz. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dispensatore per siringhe dosatrici tipo eppendorf | n° pz. | 10 |
| 3 | Dosatore ripetitivo a vol. regolab. con beccuccio dosaggi da 0,25 a 2 ml increm.0,05 ml | n° pz. | 10 |
| 4 | Dosatore ripetitivo a vol. regolabili con beccuccio dosaggi da 1 a 10 ml increm.0,25 ml | n° pz. | 10 |
| 5 | Dosatore ripetitivo a vol. regolabili con beccuccio dosaggi da 1 a 5 ml increm.0,1 ml | n° pz. | 10 |
| 6 | Micropipetta automatica 5 mcl totalmente autoclavabile | n° pz. | 10 |
| 7 | Micropip. vol. variab. 0.5 - 10 mcl tipo eppendorf e totalm. autoclav. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 8 | Micropip. a vol. fisso 10 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclav. espulsione automat. in posiz.laterale | n° pz. | 10 |
| 9 | Micropip. a vol. fisso 20 mcl tipo eppendorf e totalm. autoclav. espulsione automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 10 | Micropip. a vol. fisso 25 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 11 | Micropip. a vol. fisso 50 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 12 | Micropip. vol. fisso 100 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 13 | Micropip. vol. fisso 1000 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 14 | Micropip. vol. fisso 200 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 15 | Micropip. vol. fisso 250 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 16 | Micropip. vol. fisso 500 mcl tipo eppendorf e totalmente autoclavab. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 17 | Micropip. vol. variab. 0.5-10 mcl a otto canali con espuls. automatica in posiz.laterale | n° pz. | 10 |
| 18 | Micropip. vol. variab. 100-1000 mcl tipo eppendorf e totalm. autoclav. espuls. automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 19 | Micropip. vol. variab. 20-200 mcl tipo eppendorf e totalm. Autoclavab. espuls automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 20 | Micropip. vol. variab. 500-5000 mcl tipo eppendorf e totalm. Autoclavab. espuls automat. in posiz. later. | n° pz. | 10 |
| 21 | Micropip. vol. variab. 50-250 mcl tipo eppendorf e totalm. Autoclavab. espuls automat. in posiz. laterale | n° pz. | 10 |
| 22 | Micropip. vol. variab. 5-50 mcl a otto canali con espulsione automatica in posizione laterale | n° pz. | 10 |
| 23 | Micropip. vol. variab.30-300 mcl a otto canali con espulsione automatica in posizione laterale | n° pz. | 10 |
| 24 | Pipettatore automatico completo di filtri a membrana e caricabatteria | n° pz. | 5 |
| 25 | Puntali blu tipo eppendorf 100-1000 mcl in sacchetti da 1000 pz. | n° pz. | 10 |
| 26 | Puntali tipo eppendorf per micropipetta variabile 1000-5000 mcl in sacchetti da 1000 pz. | n° pz. | 30000 |
| 27 | Puntali tipo eppendorf da 1 a 10 mcl | n° pz. | 5000 |
| 28 | Puntali a siringa 0,05 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 29 | Puntali a siringa 0,5 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 30 | Puntali a siringa 1,25 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 31 | Puntali a siringa 2,5 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 32 | Puntali a siringa 25 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 33 | Puntali a siringa 5.0 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 34 | Puntali a siringa 50 ml per dispensatore | n° pz. | 2000 |
| 35 | Puntali gialli tipo eppendorf punta corta 10-100 mcl in rack di polipropil. da 96 posti | n° pz. | 2016 |
| 36 | Puntali gialli tipo eppendorf punta corta 10-100 mcl in sacchetti da 1000 pz. | n° pz. | 5000 |
| 37 | Puntali gialli tipo eppendorf punta lunga 10-100 mcl in sacchetti da 1000 pz. | n° pz. | 5000 |

LOTTO  26   MONOUSO - MATERIALE VARIO -

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

Lotto unico ed indivisibile

(importo presunto € 12.000)

Rif. Prodotto						                    quantità annua per tutti i laboratori

| 1 | Ansa sterile da 1 ul con ago per inoculo | n° pz. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aspira pipette tipo Bedrgman a tre valvole | n° pz. | 10 |
| 3 | Bacchette stacca coagulo in polistirolo | n° pz. | 10 |
| 4 | Bottiglia per raccolta urine nelle 24 ore graduata finoa 2500 ml, | n° pz. | 10 |
| 5 | Carta da filtro in dischi diam. 8 cm in confez. da 100 pz | n° pz. | 10 |
| 6 | Carta da filtro in fogli 50x50 cm in confez. da 50 pz | n° pz. | 10 |
| 7 | Cilindro in polipropilene, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 100 ml | n° pz. | 10 |
| 8 | Cilindro in polipropilene, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 25 ml | n° pz. | 10 |
| 9 | Cilindro in polipropilene, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 50 ml | n° pz. | 10 |
| 10 | Cilindro in polipropilene, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 500 ml | n° pz. | 10 |
| 11 | Concentratori per urine e liquidi biologici | n° pz. | 10 |
| 12 | Contaminuti da tavolo tipo cronex sistem con suoneria acustica di segnalazione fino a 60 minuti | n° pz. | 10 |
| 13 | Contaminuti tascabile 0 - 60 min. | n° pz. | 10 |
| 14 | Contenitori cilindrici sterili, polipropiene, trasparenti, etichettati, tappo a vite Cap.200 ml | n° pz. | 15000 |
| 15 | Contenitori cilindrici sterili, polipropiene, trasparenti, etichettati, tappo a vite Cap.200 ml e tappino prelievo campione | n° pz. | 10 |
| 16 | Cuvette macro in polistirolo 10x10x45 mm vol. 4 ml | n° pz. | 500 |
| 17 | Cuvette semimicro in polistirolo 10x10x45 mm vol. 0,5-2 ml | n° pz. | 500 |
| 18 | Dispenser per parafilm in acrilico trasparente per rotolo 50 mm | n° pz. | 5 |
| 19 | Etichette autoades.,forma rettangolare 105x75 mm ca. con simboli prodotti nocivi, ecc. | n° pz. | 20 |
| 20 | Etichette autoadesive 37x25 mm per provette, in rotolo | n° pz. | 3000 |
| 21 | Fili di platino | n° pz. | 5 |
| 22 | Flaconi in polietil., semitrasp.,tappo a vite e sottotappo a press. Cap.150 ml | n° pz. | 10 |
| 23 | Flaconi in polietil., semitrasp.,tappo a vite e sottotappo a press. Cap.250 ml | n° pz. | 10 |
| 24 | Flaconi in polietil., semitrasp.,tappo a vite e sottotappo a press. Cap.500 ml | n° pz. | 10 |
| 25 | Flaconi in polietilene col.naturale, cap.2000 ml, bocca larga diam. 90 mm, tappo a vite | n° pz. | 10 |
| 26 | Imbuto in polipropilene, semitraspar., pareti inclinate corpo  120 mm gambo  30 mm | n° pz. | 10 |
| 27 | Imbuto in polipropilene, semitraspar., pareti inclinate corpo  150 mm gambo  35 mm | n° pz. | 10 |
| 28 | Imbuto in polipropilene, semitraspar., pareti inclinate corpo  80 mm gambo  15 mm | n° pz. | 10 |
| 29 | Lampada di Bunsen | n° pz. | 5 |
| 30 | Lampada di Wood | n° pz. | 5 |
| 31 | Maschera protettiva in tessuto ipoallergenico privo di lattice con elastici di tenuta | n° pz. | 10 |
| 32 | Microprovetta conica tipo eppendorf da 1,5 ml con tappo  10x40 | n° pz. | 200 |
| 33 | Occhiali protettivi tipo standard in materiale plastico leggero e resistente con paralati | n° pz. | 20 |

SEGUE    LOTTO  26   MONOUSO – MATERIALE VARIO –  Lotto unico ed indivisibile

| 34 | Orologio contasecondi modello tascabile | n° pz. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Parafilm in rotolo 10 cm x 38 mt | n° pz. | 50 |
| 36 | Parafilm in rotolo 5 cm x 76 mt | n° pz. | 50 |
| 37 | Pennarelli vetrografici scrittura indelebile, vari colori | n° pz. | 10 |
| 38 | Piastre Petri sterili mm. 60 | n° pz. | 10 |
| 39 | Piastre Petri sterili mm. 94 | n° pz. | 10 |
| 40 | Pinza in legno per provette 16x100 | n° pz. | 5 |
| 41 | Pinza tipo Kuehne per microscopia in acciaio inox, lungh.105 mm morsi piatti | n° pz. | 5 |
| 42 | Pinza tipo Taylor per microscopia in acciaio inox, lungh.150 mm. Punta curva | n° pz. | 5 |
| 43 | Pinza tipo Taylor per microscopia in acciaio inox, lungh.150 mm. Punta dritta | n° pz. | 5 |
| 44 | Pinza tipo Taylor per microscopia in acciaio inox, lungh.240 mm. Punta dritta | n° pz. | 5 |
| 45 | Pinze tipo Forpin monouso, sterili, lunghezza mm.1 | n° pz. | 5 |
| 46 | Pinze tipo Forpin in acciaio con rivestim. In fluoropolimero, resistenti alla corrosione | n° pz. | 5 |
| 47 | Pinze tipo Forpin in plastica monouso, lung. 125 mm. | N° pz. | 5 |
| 48 | Pipette di Mohr polistir. Traspar.,monouso, con graduaz.negativa cap.1 ml grad.1/100 | n° pz. | 100 |
| 49 | Pipette di Mohr polistir. Traspar.,monouso, con graduaz.negativa cap.10 ml grad.1/10 | n° pz. | 200 |
| 50 | Pipette di Mohr polistir. Traspar.,monouso, sterile in confezione singola cap.2 ml grad.1/100 | n° pz. | 100 |
| 51 | Pipette di Mohr polistir. Traspar.,monouso, sterile in confezione singola cap.10 ml grad.1/10 | n° pz. | 100 |
| 52 | Pipette di Mohr polistir. Traspar.,monouso, sterile in confezione singola cap.5 ml grad.1/10 | n° pz. | 400 |
| 53 | Pipette di Mohr polistir., traspar.,monouso, con graduaz.negativa cap.25 ml grad.2/10 | n° pz. | 100 |
| 54 | Pipette di Mohr polistir., traspar.,monouso, con graduaz.negativa cap.5 ml grad.1/10 | n° pz. | 100 |
| 55 | Pipette di Mohr polistirolo, traspar.,sterili, con graduaz.negativa cap.10 ml grad.1/10 | n° pz. | 100 |
| 56 | Pipette Pasteur polietil. Sterili in conf. Singola, cap.bulbo 2 ml, gambo e punta sottile | n° pz. | 10000 |
| 57 | Pipette Pasteur polietil., monouso, graduata, cap.bulbo 3 ml, gambo 3 ml, punta sottile | n° pz. | 60000 |
| 58 | Pipette Pasteur polietilene, monouso, graduata, cap.bulbo 2 ml, gambo e punta sottile | n° pz. | 100 |
| 59 | Polvere tipo lab-sorb in bustine da 50 gr. Circa | n° pz. | 10 |
| 60 | Portapipette da cassetto in PVC in 4 scomparti per pipette da 1,2,5,10 ml | n° pz. | 5 |
| 61 | Portaprovette in polistirolo con fori circolari per 18 pv. Diam. 30 mm | n° pz. | 10 |
| 62 | Portaprovette in polistirolo con fori circolari per 50 pv. Diam. 13 mm | n° pz. | 10 |
| 63 | Portaprovette in polistirolo con fori circolari per 50 pv. Diam. 18 mm | n° pz. | 10 |
| 64 | Portaprovette in ABS, griglia numerab. Accatastabile, fori per 50 pv. 17 mm | n° pz. | 10 |
| 65 | Portaprovette in ABS, griglia numerab. Accatastabile, fori per 50 pv. 13 mm | n° pz. | 10 |
| 66 | Portavetrini in plastica da tre posti | n° pz. | 10 |
| 67 | Portavetrini in plastica da un posto | n° pz. | 10 |
| 68 | Provetta cilindrica sterile fondo rotondo 16x100 mm. Con tappo ed etichetta | n° pz. | 100 |
| 69 | Provette per urina cap. 12 ml in polistirolo, imboccatura larga e tappo a pressione | n° pz. | 20000 |
| 70 | Provette cilindr.da centrif. Polipropil. Trasp. Da 50 ml resist. Ad alti giri (RCF. 8400-9500) | n° pz. | 200 |
| 71 | Provette cilindr.polipropil.con tappo graduate sterili in conf.sing.  12x86 mm | n° pz. | 200 |
| 72 | Provette cilindr.polipropil.con tappo graduate sterili in conf.sing. 16x100mm | n° pz. | 200 |
| 73 | Provette coniche in polistirolo sterili con tappo a vite, graduate, cap. 15 ml | n° pz. | 200 |
| 74 | Provette da centrifuga tipo seditube, coniche in polipropil. Traspar. 17x120 mm, 15 ml | n° pz. | 200 |
| 75 | Provette in polietilene fondo rotondo 12x75 mm. | N° pz. | 50000 |
| 76 | Provette in polietilene fondo rotondo 16x100 mm. | N° pz. | 20000 |
| 77 | Provette in polistirolo cilindriche per accogl  12x86 mm vol. 5 ml | n° pz. | 10000 |
| 78 | Provette in polistirolo cilindriche per accogl  16x100 mm vol. 10 ml | n° pz. | 10000 |
| 79 | Provette per la conservaz. Di siero a basse temperature, cap.1,5 ml con tappi inseriti | n° pz. | 200 |
| 80 | Provette sample polipropil.,traspar.,tappo a press.vincolato,centrifugab.,cap.1,5 ml | n° pz. | 200 |
| 81 | Provette sterili da centrifuga in polipropilene trasparenti da 15 ml (RCF 3500) | n° pz. | 200 |

SEGUE    LOTTO  26   MONOUSO – MATERIALE VARIO –  Lotto unico ed indivisibile

| 82 | Raccogli sperma graduato fino a 15 ml sterile in polipropilene | n° pz. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | Raccoglitore di espettorato sterile | n° pz. | 5 |
| 84 | Reticolo in ferro zincato, bordo rivoltato, disco centrale in ceramica, quadrato | n° pz. | 5 |
| 85 | Sacchetti color. Per trasp.camp.160x245mm con tasca esterna e simbolo Biohazard | n° pz. | 1000 |
| 86 | Spruzzetta in politene, tappo a vite in poliprop.con beccuccio cap. 250 ml | n° pz. | 10 |
| 87 | Tamponi sterili bastoncino in plastica cotone speciale, in confezione singola | n° pz. | 2000 |
| 88 | Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies bastoncino in plastica | n° pz. | 500 |
| 89 | Tamponi sterili con terreno di trasporto Stuart bastoncino in plastica | n° pz. | 2000 |
| 90 | Tamponi sterili con terreno di trasporto Stuart con punta dacron | n° pz. | 3000 |
| 91 | Tamponi sterili in confez. singola punta dacron | n° pz. | 6000 |
| 92 | Tamponi sterili in legno, in prov. di PVC con terreno trasporto | n° pz. | 2000 |
| 93 | Tamponi sterili in nylon per prelievo uretrale ed endocervicale | n° pz. | 8000 |
| 94 | Tamponi sterili per prelievo uretrale ed oculare in asta di alluminio e punta in dacron | n° pz. | 500 |
| 95 | Tappi mm.12 fondo chiuso presa alta | n° pz. | 5000 |
| 96 | Tappi mm.16 fondo chiuso presa alta | n° pz. | 5000 |
| 97 | Vaschetta in polimetilene,autoclavab. per coloraz. vetrini 26x76 mm con coperchio | n° pz. | 20 |
| 98 | Vaschetta per microtitolazioni in plastica fondo ad U | n° pz. | 20 |

LOTTO  27   MONOUSO – PICCOLA STRUMENTAZIONE -

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

(importo presunto € 20.000)

Rif. Prodotto						        quantità annua per tutti i laboratori

|  | Agitatore magnetico senza riscaldamento | n° pz. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bagno maria capacità da lt.5 a lt.10 con coperchio | n° pz. | 4 |
|  | Bilancia-agitatore per salasso | n° pz. | 4 |
|  | Frigocontenitore per trasporto refrigerato 30 lt.circa con termostato, maniglie e struttura in materiale atossico,.intervallo temperat.+4°C.-10°C | n° pz. | 6 |
|  | Incubatore a convezione naturale da 5°C a 100°C, capacità 20 lt. | n° pz. | 2 |
|  | Omogenizzatore a lame comprensivo di contenitore autoclavabile | n° pz. | 4 |
|  | Pipettatore automatico autoclavabile con filtri a membrana e caricabatteria | n° pz. | 4 |
|  | Vortex per pv. singola, avviamento a pressione | n° pz. | 4 |

Aggiudicazione per singola voce

LOTTO  28   MONOUSO - SISTEMA DI TRASPORTO -

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

Lotto unico ed indivisibile

(importo presunto € 7.000)

Rif. Prodotto						        quantità annua per tutti i laboratori

| 1 | Buste biohazard tipo presto chiuso dim. 180x170 mm. | n° pz. | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contenitore esterno in materiale termoplastico antiurto, con coperchio ad incastro e maniglia | n° pz. | 8 |
| 3 | Contenitore in policarbonato autoclavabile per trasporto campioni, con guarnizione, ganci di chiusura e manico | n° pz. | 8 |
| 4 | Contenitore in policarbonato pre trasporto campioni tipo biotainer, con spugna. per pv. Ø 13 o Ø 16 | n° pz. | 8 |
| 5 | Contenitore cilindrico in polistirolo, tappo a vite con spatola, fondo interno conico, 25x80 mm cap.25 ml | n° pz. | 8000 |
| 6 | Contenitore tipo biotainer omologazione BVT (UN3373) | n° pz. | 8 |
| 7 | Rack di alluminio per contenitore in policarbonato a 50 fori Ø 16 mm.e 18 fori Ø 13 mm. | n° pz. | 8 |
| 8 | Rack di alluminio per contenitore in policarbonato a 8 fori Ø 55 mm. | n° pz. | 8 |

LOTTO  29   MONOUSO - VETRERIA -

PER TUTTI  I LABORATORI ANALISI DELL’ASP

(importo presunto € 6.000)

Lotto unico ed indivisibile

Rif. Prodotto						        quantità annua per tutti i laboratori

| 1 | Beuta in vetro, forma conica, autoclavabile, graduata da 125 ml | n° pz. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Beuta in vetro, forma conica, autoclavabile, graduata da 250 ml | n° pz. | 5 |
| 3 | Beuta in vetro, forma conica, autoclavabile, graduata da 50 ml | n° pz. | 5 |
| 4 | Beuta in vetro, forma conica, autoclavabile, graduata da 500 ml | n° pz. | 5 |
| 5 | Bicchieri di vetro graduato borosilicato con becco cap. 100 ml | n° pz. | 5 |
| 6 | Bicchieri di vetro graduato borosilicato con becco cap. 400 ml | n° pz. | 5 |
| 7 | Bottiglie di Mariotte in vetro cap.5 lt. con rubinetto | n° pz. | 5 |
| 8 | Camera di Burker | n° pz. | 5 |
| 9 | Camera di Makler | n° pz. | 5 |
| 10 | Camera di Nageotte | n° pz. | 5 |
| 11 | Cilindro in vetro, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 100 ml | n° pz. | 5 |
| 12 | Cilindro in vetro, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 250 ml | n° pz. | 5 |
| 13 | Cilindro in vetro, basamento esagonale, autoclavabile, graduato, cap. 50 ml | n° pz. | 5 |
| 14 | Giara da lt. 2,5 con incubazione ad atmosfera controllata | n° pz. | 5 |
| 15 | Matita vetrografica con punta di diamante | n° pz. | 5 |
| 16 | Matraccio conico bocca stretta graduato cap. 200 ml | n° pz. | 5 |
| 17 | Matraccio conico bocca stretta graduato cap. 500 ml | n° pz. | 5 |
| 18 | Mortaio in porcellana smalata, fondo lucido, con becco  100 mm con pestello | n° pz. | 5 |
| 19 | Provette vetro 12x86 da 5 ml | n° pz. | 500 |
| 20 | Provette vetro sterili per batteriologia 16x100 mm. | n° pz. | 500 |
| 21 | Termometro da chimica in vetro opale scala 0°/100°C div.1/1 C. a mercurio | n° pz. | 5 |
| 22 | Termometro da chimica in vetro opale scala -30°/+50°C div.2°C. a mercurio | n° pz. | 5 |
| 23 | Vaschetta per coloraz. vetrini 26x76 a 10 posti, in vetro con coperchio, autoclavab. | n° pz. | 20 |
| 24 | Vaschetta per coloraz. vetrini 26x76 a 5 posti, in vetro con coperchio, autoclavabile | n° pz. | 20 |
| 25 | Vaschetta per coloraz. vetrini 26x76, con coperchio in vetro | n° pz. | 20 |
| 26 | Vetrino per VDRL | n° pz. | 20 |
| 27 | Vasi portacotone con coperchio diam. 120x120 | n° pz. | 5 |
| 28 | Vetrini copri oggetto, trasparenti, lavati e sgrassati dim.22x22 mm in conf.100 pz. | n° pz. | 4000 |
| 29 | Vetrini copri oggetto, trasparenti, lavati e sgrassati dim.24x24 mm in conf.100 pz. | n° pz. | 8000 |
| 30 | Vetrini copri oggetto, trasparenti, lavati e sgrassati dim.24x32 mm in conf.100 pz. | n° pz. | 1000 |
| 31 | Vetrini copri oggetto, trasparenti, lavati e sgrassati dim.24x40 mm in conf.100 pz. | n° pz. | 5000 |
| 32 | Vetrini copri oggetto, trasparenti, lavati e sgrassati dim.24x70 mm in conf.100 pz. | n° pz. | 8000 |
| 33 | Vetrini per immunofluorescenza 25x75 bordo molato da 10 cerchi diam. 5 mm. | n° pz. | 100 |
| 34 | Vetrini per immunofluorescenza 25x75 bordo molato da 8 cerchi diam. 6 mm. | n° pz. | 100 |
| 35 | Vetrini per microscopia trasparenti lavati, sgrassati, 76x26 mm, bordi molati, area scrittura | n° pz. | 20000 |
| 36 | Vetrini per microscopia vetro, traspar. lavati, sgrassati, 76x26 mm, bordi tagliati | n° pz. | 50000 |

LOTTO  30  SISTEMA  DI  PRELIEVO  VENOSO

-  Lotto unico ed indivisibile -

(importo presunto € 38.000)

PER TUTTI I LABORATORI DELL’ASP

Le  provette dovranno essere sottovuoto, con tappo di gomma perforabile, preetichettate e devono contenere, su ogni provetta, le seguenti informazioni: n° di lotto di produzione, marcatura CE, n° di codice, data di scadenza, la natura dell’anticoagulante (se presente).  Al fine del contenimento del rischio biologico durante il prelievo, trasporto e trattamento, le provette dovranno essere munite di chiusura di sicurezza.

QUANTITATIVI  PER  TUTTI I LABORATORI

PRODOTTI INDISPENSABILI

| Rif | Prodotto | Quantità/anno |
| --- | --- | --- |
|  | Adattatori Luer per aghi a farfalla | 20.000 pz |
|  | Aghi per prelievo multiplo 21 G 1 ½ | 135.000 pz |
|  | Aghi per prelievo multiplo 22 G 1 ½ | 20.000 pz |
|  | Camicia standard monouso per prelievo sottovuoto | 180.000 pz |
|  | Prov con 0.03 EDTAK3 linea di riempimento, vuoto 4 ml, dim.13x75 | 20.000 pz |
|  | Prov con 0.03 EDTAK3 linea di riempimento, vuoto 2/3 ml, dim.13x75 | 190.000 pz |
|  | Prov. Con Na Citr. Tamp.linea riemp.vuoto 2,7 ml 13x75 | 70.000 pz |
|  | Provetta senza additivo, vuoto 6 ml dim. 13x100 | 10.000 pz |
|  | Provette con sodio citrato tamponato linea riempim., vuoto1,6 ml, dim.13x75 | 10.000 pz |
|  | Provette con ACD soluzione B linea riempimento vuoto 6 ml, dim.13x75 | 20.000 pz |
|  | Provette con eparina di litio vuoto 4 ml dim. 13x75 | 10.000 pz |
|  | Provette con gel separatore vuoto 3,5 ml, dim. 13x75 tappi vari colori. | 40.000 pz |
|  | Provette con gel separatore vuoto 5 ml, dim. 13x100 tappi vari colori. | 180.000 pz |
|  | Provette con trombina vuoto 6 ml, dim. 13x100. | 60.000 pz |
|  | Provette in PET con gel polimerico ed EDTA K2 coating, linea riempimento, vuoto 5 ml 13x100 | 10.000 pz |
|  | Set prelievo venoso con ago farfalla, dispositivo protezione dell’ago 21 G ¾ | 40.000 pz |
|  | Set prelievo venoso con ago a farfalla, dispositivo protezione dell’ago 23 G ¾ | 30.000 pz |

PRODOTTI AGGIUNTIVI

|  | Aghi per prelievo multiplo 21G 1 ½ con sistema di sicurezza | 30.000 pz |
| --- | --- | --- |
|  | Aghi per prelievo multiplo 22 G 1 ½ con sistema di sicurezza | 10.000 pz |
|  | Provette con monoiodioacetato di litio e litioeparina, vuoto 3 ml, 13x75 | 10.000 pz |
|  | Aghi per prelievo multiplo 21 G 1 ½ con camera di visualizzazione del flusso ematico | 20.000 pz |
|  | Aghi per prelievo multiplo 22 G 1 ½ con camera di visualizzazione del flusso ematico | 10.000 pz |