REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – Partita Iva 02866420793

U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER  LA FORNITURA TRIENNALE DI LENTINE INTRAOCULARI PER L’ U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI VIBO VALENTIA CON ACQUISIZIONE IN SERVICE DI TECNOLOGIE.

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di lentine intraoculari in conto deposito da aggiudicarsi a lotto unico

L’importo complessivo presunto della fornitura per un anno è di €. 300.000,00  iva esclusa.

CIG N°( 0274530551 )

a) Materiale di consumo con previsione di fabbisogno annuale

N° 400 Lenti intraoculari per camera posteriore acriliche idrofobe pieghevoli monomateriale

Ottica					6.00 mm

Profilo ottica				biconvessa anteriore asferica

Lunghezza totale			13.00 mm

Idice di rifrazione			> di 1.45

Disegno ansa				preferibilmente “L” modificata

Filtri					UV e cromoforo NEAR fino a 550 nm

N. B Qualora l’esigenza lo richiedesse  e sempre nell’ambito del totale sopra indicato

Dovranno essere fornite a richiesta:

Lenti intraoculari per camera posteriore acriliche pieghevoli tre pezzi idrofobe

Ottica					6.0 MM

Profilo ottica				biconvessa

Lunghezza totale			13.00 mm

Indice di rifrazione			> di 1.45

Disegno ansa				“C” loop

Poteri diottrici				da – 5 a + 5

Lenti intraoculari per camera posteriore acriliche idrofobe pieghevoli monomateriale precaricate

Ottica					6.00 mm

Profilo ottica				biconvessa anteriore asferica

Lunghezza totale			13.00 mm

Idice di rifrazione			> di 1.45

Disegno ansa				preferibilmente “L” modificata

Filtri					UV e cromoforo NEAR fino a 550 nm

N° 35 Lenti intraoculari per camera posteriore acriliche idrofobe pieghevoli monomateriale multifocali

Ottica					6.00 mm diffrattiva apodizzata

Profilo ottica				biconvessa anteriore asferica

Lunghezza totale			13.00 mm

Idice di rifrazione			> di 1.45

Disegno ansa				preferibilmente “L” modificata

Filtri					UV e cromoforo NEAR fino a 550 nm

NB per le lentine di cui sopra il consumo previsto è puramente indicativo, la fornitura deve intendersi svincolata dal service e la fatturazione dovrà essere effettuata  sulle quantità effettivamente utilizzate.

N° 35 Lenti intraoculari per camera posteriore acriliche idrofobe pieghevoli monomateriale toriche

Ottica					6.00 mm torica biconvessa asimmetrica anteriore

Lunghezza totale			13.00 mm

Idice di rifrazione			> di 1.45

Disegno ansa				preferibilmente “L” modificata

Filtri					UV e cromoforo NEAR fino a 550 nm

Si precisa inoltre che nell’arco del service eventuali migliorie tecniche sulle lenti o nuovi modelli, senza variazione di prezzo   potranno essere integrate o sostituite.

( nella fornitura devono essere previsti n° 04 iniettori completi di relativa cartuccia)

N° 350 Pacchi sterili per chirurgia del segmento anteriore I° tipo così composto:

cannula idrodissezione 25 ga

telo copri tavolo in tnt idrorepellente

telo paziente in sms con foro adesivo circolare e tasca raccogli liquidi 102x255 mm circa

microbisturi precalibrato per faco angolato 2,2 mm

microbisturi tradizionale 30°

cassetta strumento a circuito chiuso

punta u/s microtip

accessori per punta u/s

conchiglia post operatoria

sutura nylon 10/0 ago microspatolato 3/8 di cerchio monoarmato

camice monouso in tnt idrorepellente mis x1

camice monouso in tnt idrorepellente mis xx1

tampone oculare

asciughini a sigaretta (10 pz)

salviette asciugamani (2 pz)

N° 450 Pacchi sterili per chirurgia del segmento anteriore II° tipo così composto:

cannula idrodissezione 25 ga

telo copri tavolo in tnt idrorepellente

telo paziente in sms con foro adesivo circolare e tasca raccogli liquidi 102x255 mm circa

microbisturi precalibrato per faco angolato 2,2 mm

microbisturi tradizionale 30°

punta u/s microtip

accessori per punta u/s

conchiglia post operatoria

camice monouso in tnt idrorepellente mis x1

camice monouso in tnt idrorepellente mis xx1

tampone oculare

asciughini a sigaretta (10 pz)

salviette asciugamani (2 pz)

N° 50 Pacchi sterili per chirurgia del segmento posteriore così composto:

cassetta strumento

fibra ottica

telo copristrumento

meringotomo 19 ga

siringa da 20 cc

cannula da infusione 4 mm

rubinetto a tre vie

deflussore per soluzione salina

serie di adattatori

tappi sclerali

vitrectomo pneumatico da almeno 4000 tagli al minuto

N° 50 Set completi per chirurgia mini invasiva 23 ga

N° 50 Pacchi sterili per chirurgia combinata così composto:

cassetta strumento

fibra ottica

telo copristrumento

meringotomo 19 ga

siringa da 20 cc

cannula da infusione 4 mm

rubinetto a tre vie

deflussore per soluzione salina

serie di adattatori

tappi sclerali

vitrectomo pneumatico da almeno 4000 tagli al minuto

sleeve per punta u/s microtip

camera di prova

chiave per punta u/s

cannula per irrigazione c.a.

N° 50 Kit per miscela gas automatizzata

N° 50 Set per infusione/aspirazione olio di silicone

siringa automatizzata per iniezione aspirazione olio di silicone

N° 50 Pennelli per endodiatermia da 23ga a punta

Si precisa che nell’arco del service i pacchi sterili potranno essere soggetti a eventuali modifiche senza alterazione di prezzo.

b) La fornitura  in service  comprende le seguenti apaprecchiature:

SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E POSTERIORE DI ULTIMA GENERAZIONE

POMPA VENTURI : possibilità di controllo lineare sia del vuoto fino a 650 mmHg che del flusso da 0 a 20 cc/min in modalità posteriore, da 0 a 60 cc/min in modalità anteriore

VITRECTOMIA PNEUMATICA : Vitrectomi a gligliottina con capacità di taglio fino a 5000 tagli a minuto disponibile nei calibri 20, 23, 25 Gauge, modalità di funzionamento 3D, proporzionale, momentaneo

INFUSIONE : Sistema integrato per il controllo ed il mantenimento costante della pressione intraoculare in condizioni statiche e dinamiche, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg

INFUSIONE ARIA: commutazione BSS/aria attraverso la cassetta senza utilizzo del rubinetto a 3 vie, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg

DUTY CYCLE : possibilità di controllo del ciclo di apertura/chiusura della porta del vitrectomo per una estrema sicurezza di controllo durante tutte le fasi della vitrectomia

FONTE LUMINOSA : 2 uscite luce Xenon Integrate nella console strumento

SCAMBIO aria/gas : possibilità di gestire tramite strumento la preparazione per la miscelazione di gas SF6 e C3F8

MANIPOLO PNEUMATICO: per il controllo automatico per terminali microforbici e micropinze

FACOEMULSIFICAZION: Disponibile sia per segmento anteriore che segmento posteriore (pars-plana) con manipoli U/S 40 KHz.

SOFTWARE : di ultima generazione con guida video in linea per facile set-up

LETTORE codice a BARRE : scanner integrato per la lettura dei pak in uso per un conseguente set up automatico del sistema

Connettori RFID : per il riconoscimento automatico degli accessori collegati e predisposizione automatica dei parametri dedicati per singolo accessorio collegato

CARRELLO: porta strumento che integra braccio articolato con vassoio porta accessori, con eventuale integrazione di un laser fotocoagulatore allo stato solido lunghezza d’onda 532 nm con gestione dei parametri dal display dello strumento, e di una seconda fonte luce allo Xenon.

Completo di :

n° 03 manipoli u/s 40 Khz

n° 01 carrello portastrumento

TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT)  di ultima generazione tecnologia utilizzata : fourier domain, registrazione delle informazioni interferometriche attraverso spettofotometro

sorgente di acquisizione : diodo super-luminescente a 840 nm

sistema di acquisizione a colori per le analisi retiniche con possibilità di ricostruzione  tridimensionali di porzioni di retina e possibilità di sovrapposizioni di più scansioni con elevata velocità di scansione

risoluzione assiale inferiore a 6 micron

possibilità di analizzare strato per strato il tessuto acquisito (analisi 3D)

possibilità di modificare il profilo degli strati acquisiti e di riposizionare le griglie di misurazione

analisi spessore retinici , analisi fibre nervose , analisi nervo ottico , normative date base

preferibilmente con retinografo non midiatrico  integrato

completo di :

tavolo portastrumento e sgabelli

personal computer e stampante

STRUMENTO OTTICO MULTIFUNZIONALE

non a contatto per applicazioni biometriche, A-scan,

dimensione assiale, calcolo delle lenti intraoculari, spessore corneale centrale, profondità anatomica camera anteriore, spessore centrale cristallino, spessore retina.

Completo di tavolo a sollevamento elettrico.

c) Servizio di assistenza ful risk al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte

Il servizio dovrà essere a carico della ditta per i primi 24 mesi.

ART. 2 –  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:

- tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;

- tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio.

Il quantitativo di ogni prodotto riportato nel precedente art. 1 ha valore indicativo e non tassativo. La Ditta aggiudicataria dovrà perciò somministrare le quantità che sono effettivamente richieste, che nel complesso potranno essere maggiori o minori delle previste e non avrà quindi diritto di azione per ottenere indennità qualunque sia la differenza tra la quantità presunta e quella domandata, anche quando non sia richiesta alcuna quantità di qualche articolo.

L’Amministrazione dell’Azienda non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato.

ART. 3 – VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI

La Ditta dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e internazionali vigenti.

ART. 4 – TEMPI DI FORNITURA.

La fornitura dovrà essere effettuata in conto deposito, per cui la ditta aggiudicataria dovrà depositare le lentine richieste presso l’U.O. di oculistica del P.O. di Vibo Valentia. Alla fine di ogni mese, previa verifica, la Ditta procederà alla fatturazione delle lentine utilizzate. Le confezioni dove vengono custodite le lentine dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in materia e dovranno garantire la perfetta conservazione. Il deposito delle lentine dovrà essere effettuato con registro vidimato e con l’obbligo, da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, ad impegnarsi a lasciare un copiscuo numero di lentine ed a sostituire  una lentina con diottria non presente nel deposito entro 24 ore dal fax dell’Azienda.

Le lentine dovranno avere all’atto della consegna almeno una scadenza di dodici mesi e nell’imballo esterno riportare la seguenti informazione: N° codice del prodotto, il numero di fabbricazione, la scadenza e la costante per la determinazione del calcolo di diottria della lentina da impiantare.

Le lentine che si inquinano occasionalmente saranno restituite per la risterilizzazione che sarà a carico della Ditta fornitrice.

L ’Amministrazione dell’Azienda e per essa i Responsabili dei Servizi con giudizio inappellabile hanno piena facoltà di rifiutare i prodotti da loro riconosciuti difettosi e di richiederne la immediata sostituzione. Ove il fornitore non intenda o non sia in grado di far luogo alla sostituzione si procederà senza bisogno di diffida o qualsiasi atto formale a provviste d’ufficio a carico della ditta fornitrice.

L’accettazione da parte dei riceventi dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti consegnati e non rilevati all’atto della consegna. Qualora il fornitore manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti, l’Amministrazione dell’ Azienda avrà la facoltà di risolvere “ipso-facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo.

ART. 5 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire in un unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  n° 3 buste  contenenti:

una busta chiusa e sigillata  con scritto “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” a sua volta contenente:

a)  dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato e compilata in ogni sua parte, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso.

Possono partecipare alla gara solo le Società in possesso dei requisiti indicati nel fac-simile di dichiarazione.

Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa o Consorzi la dichiarazione di cui sopra dovrà essere fornita con le stesse modalità, pena l’esclusione dalla gara, anche da tutte le imprese mandanti, o dai soggetti che eseguiranno la fornitura nel caso dei consorzi;

b)  copia  del Capitolato Speciale e  del Disciplinare di gara, sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante;

c) dichiarazioni bancarie (almeno due) da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs.163/06 (almeno una deve essere riferita al capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese);

d) Attestazione di avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

e) Attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 5 del  disciplinare di gara. Nel caso di RTI già costituito la garanzia dovrà essere prestata dall’impresa capo gruppo o da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nel caso in cui lo stesso non sia stato costituito.

f) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/06 a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto;

g) Dichiarazione di presa d’atto di eventuali chiarimenti e/o rettifiche in ordine alla gara ad evidenza pubblica de quo, pubblicata sul sito aziendale.

E’ prevista l’esclusione immediata dalla gara in caso di mancata presentazione di quanto previsto ai precedenti punti.

L’ Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall’impresa risultante aggiudicataria (fermo restando l’attivazione di controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 ed ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06).

La falsa dichiarazione, altre a comportare le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto nonché determina l’esclusione dalla gara e la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.

una busta chiusa e sigillata con scritto “DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

La descrizione dei prodotti e delle apparecchiature  proposti e le caratteristiche tecniche possedute.

Per ciascuna delle apparecchiature in gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una scheda tecnica contenente la seguenti informazioni:

- Tipo di apparecchiatura che si intende installare

- Le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità di detta apparecchiatura ed il periodo di garanzia allegando la documentazione tecnica ed eventuali certificazioni di qualità relative alle apparecchiature offerte;

- copia delle registrazioni del Ministero della Salute (se previste);

- copia eventuali registrazioni o certificazioni esterne;

- schede di sicurezza ;

- referenze scientifiche (lavori per esteso o altro materiale pertinente);

- descrizione dettagliata delle attrezzature e manuali d’uso in lingua italiana;

- indicazione delle Strutture  Sanitarie  pubbliche o private  nelle quali è utilizzata l’apparecchiatura proposta.

- la certificazione di conformità a norme tecniche (allegare copia) , ove obbligatorie al momento dell’offerta, o l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto.

- La ditta dovrà indicare la propria complessiva organizzazione tecnica e scientifica destinata al supporto e all’assistenza per l’utilizzazione delle strumentazionie  ed in particolare :

- L’organizzazione a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica.

- I tempi di intervento/die garantiti dalla chiamata.

- Le condizioni, le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata.

- L’elenco delle parti di ricambio eventualmente non ricomprese nella manutenzione “Full Risk”.

- Le modalità e il quantum di istruzione proposti al personale utilizzatore

- Il tipo di collaborazione tecnica e scientifica che la ditta è in grado di prestare all’avviamento della strumentazione.

Dovrà altresì essere inviata copia dell’offerta presentata in sede di gara senza l’indicazione dei prezzi, cosicché sia possibile evincere in modo esplicito i prodotti offerti. A tal fine le ditte dovranno elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un’adeguata valutazione tecnica, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione, di quanto sopra riportato, l’ASP si riserva di richiedere l’integrazione della documentazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06.

Le informazioni di cui alla documentazione tecnica sopra indicata sono parte essenziale dell’offerta del concorrente e lo vincolano in caso di aggiudicazione.

una busta chiusa  “OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta economica, unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, dal documento di identità del sottoscrittore,dovrà essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana, e dovrà indicare:

- esatta denominazione o ragione sociale della Società;

- domicilio, codice fiscale e partita IVA;

- timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.

Il prezzo d’offerta  dovrà essere  scomposto nelle singole voci di spesa:

Costo fornitura prodotti

Costo service apparecchiature

Costo per assistenza tecnica  Full Risk (che sarà corrisposta solo al terzo anno);

Quotazione per eventuale acquisizione da parte dell’ASP dell’apparecchiarure alla scadenza contrattuale

I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all’Azienda.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Come previsto all’art. 86, comma 5 del D. Lgs. 163/06, nella stessa busta contenente l’offerta economica, dovranno essere inserite le giustificazioni preventive di cui all’art. 87, comma 2 dello stesso D. Lgs.163/06.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara “OFFERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI LENTINE INTRAOCULARI PER L’ U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI VIBO VALENTIA CON ACQUISIZIONE IN SERVICE DI TECNOLOGIE.

Il plico dovrà essere indirizzato a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI DI VIBO VALENTIA - UFFICIO PROTOCOLLO – Via D. Alighieri , 67 – Pal. Ex Inam – 89900 VIBO VALENTIA e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre la data indicata nel bando di gara.

La trasmissione del plico potrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, a scelta ed esclusivo rischio della Ditta offerente:

A - con RACCOMANDATA A.R. a mezzo del Servizio postale;

B - con RACCOMANDATA a mezzo di Agenzia autorizzata;

C - a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine di presentazione, qualunque sia la causa del ritardo.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione in lingua italiana giurata o munita di autocertificazione di corrispondenza all’originale ai sensi di legge (assunzione di responsabilità penale e fotocopia del documento).

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163\2006 in base ai seguenti parametri:

Prezzo:  valore 40				Qualità: valore 60

L’apposita Commissione, procederà, ad insindacabile giudizio, all’attribuzione del punteggio qualità  secondo i seguenti parametri:

CRITERI PER VALUTAZIONE QUALITA’

I criteri e le relative percentuali da assegnare alla qualità sono i seguenti:

Qualità dei materiali impiegati:  …………………………………………..max    punti      20

Ergonomicità: …………………………………………………………….  .max    punti         5

Aggiornamento e affidabilità del funzionamento gestito dal software:    max    punti       15

Completezza delle componenti accessorie: ……………………………     max    punti       10

Conduzione assistenza tecnica:…………………………………………     max    punti       10

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALL’ASPETTO ECONOMICO

Sarà attribuito il valore 40 (quaranta) all’offerta economica, riferita al periodo di un anno, con il prezzo più basso e la graduatoria delle offerte avverrà sulla sulla base della seguente formula.

MO : MN = X  : 40

Supposto che : MO = migliore offerta economica;

MN   =  offerta in ordine crescente rispetto alla migliore

Sono ammesse offerte economiche di valore annuo pari o inferiori ad €. 300.000,00  IVA esclusa.

Offerte economiche in aumento comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara.

I due valori ottenuti per ogni ditta (qualità + prezzo) saranno sommati e sarà individuata, come migliore offerta, quella che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

In presenza di offerte uguali ritenute convenienti, l’Azienda procederà ad esperimento di miglioria, con le relative ditte concorrenti, partendo dal prezzo praticato.

Qualora l’esperimento di miglioria non dovesse risultare efficace, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle ditte interessate.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta mentre lo diventa per l’Azienda solo dopo le approvazioni di rito.

L’Azienda si riserva il diritto:

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

di sospendere o non aggiudicare la gara.

In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

ART. 12

DIVIETO SOSPENSIONE FORNITURE

E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’ASP o quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

.ART. 7 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 8 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché quelli di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale, l’Amministrazione addebiterà inoltre una penale da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa (mancata e/o ritardata fornitura dei prodotti richiesti).

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.

Inoltre l’Azienda  potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche nel caso in cui il materiale consegnato dalla ditta aggiudicataria non sia conforme a quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirlo con altro di caratteristiche pari o superiori.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Vibo Valentia.

Da completare a cura della ditta:

Per presa visione e totale accettazione

Luogo e data                                                    Firma e timbro del Legale Rappresentante della  Ditta