Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

Fornitura in noleggio di ventilatori volumetrici                                           punteggio ottenuto/ massimo

Elementi tecnici della ditta offerente

Certificazione di qualità ISO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto	2 punti
	(fornitura in noleggio di ventilatori polmonari)		  0,00 /  2,00

presenza di un centro di assistenza tecnica
	nell’ambito territoriale della A.S. n° 8 di Vibo Valentia          8 punti	0,00/   8,00

Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo

il primo, fino ad un massimo di 5 prodotti offerti	                                       0,00/  10,00

Valutazione media dei punteggi dei dispositivi offerti in gara                          0,00/ 30,00

Punteggio tecnico totale	0,00 / 50,00

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori volumetrici

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica di pazienti  affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento tramite volume, frequenza respiratoria, rapporto I:E oppure T.i, trigger

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete

- pressione superiore al valore massimo impostato

- pressione inferiore al valore minimo impostato

- batteria scarica

- perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva		                 2 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                     3 punti

possibilità di utilizzo in ambito pediatrico (spettro di variazione del volume corrente a partire da

0,1 I , frequenza di respirazione non inferiore a 40 atti/minuto)                                                                         10 punti  possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	                                                            4 punti 
autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore	                                                                                                   5 punti
peso non superiore a 10 kg	                                                                                                                                                   2 punti

PEEP regolabile direttamente sull’apparecchio                                                                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso                                                                                                                                                      4 punti presenza di sistema di allarme remoto                                                                                                                                        2 punti

possibilità di arricchimento di 02 integrato                                                                                                                              2 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                                                   2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti                                                                                    0

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori volumetrici

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica di pazienti  affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento tramite volume, frequenza respiratoria, rapporto I:E oppure T.i, trigger

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete

- pressione superiore al valore massimo impostato

- pressione inferiore al valore minimo impostato

- batteria scarica

- perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva		                 2 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                     3 punti

possibilità di utilizzo in ambito pediatrico (spettro di variazione del volume corrente a partire da

0,1 I , frequenza di respirazione non inferiore a 40 atti/minuto)                                                                         10 punti  possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	                                                            4 punti 
autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore	                                                                                                   5 punti
peso non superiore a 10 kg	                                                                                                                                                   2 punti

PEEP regolabile direttamente sull’apparecchio                                                                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso                                                                                                                                                      4 punti presenza di sistema di allarme remoto                                                                                                                                        2 punti

possibilità di arricchimento di 02 integrato                                                                                                                              2 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                                                   2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti                                                                                     0

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori volumetrici

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica di pazienti  affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento tramite volume, frequenza respiratoria, rapporto I:E oppure T.i, trigger

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete

- pressione superiore al valore massimo impostato

- pressione inferiore al valore minimo impostato

- batteria scarica

- perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva		                 2 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                     3 punti

possibilità di utilizzo in ambito pediatrico (spettro di variazione del volume corrente a partire da

0,1 I , frequenza di respirazione non inferiore a 40 atti/minuto)                                                                         10 punti  possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	                                                            4 punti 
autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore	                                                                                                   5 punti
peso non superiore a 10 kg	                                                                                                                                                   2 punti

PEEP regolabile direttamente sull’apparecchio                                                                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso                                                                                                                                                      4 punti presenza di sistema di allarme remoto                                                                                                                                        2 punti

possibilità di arricchimento di 02 integrato                                                                                                                              2 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                                                   2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti                                                                                     0

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori volumetrici

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica di pazienti  affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento tramite volume, frequenza respiratoria, rapporto I:E oppure T.i, trigger

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete

- pressione superiore al valore massimo impostato

- pressione inferiore al valore minimo impostato

- batteria scarica

- perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva		                 2 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                     3 punti

possibilità di utilizzo in ambito pediatrico (spettro di variazione del volume corrente a partire da

0,1 I , frequenza di respirazione non inferiore a 40 atti/minuto)                                                                         10 punti  possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	                                                            4 punti 
autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore	                                                                                                   5 punti
peso non superiore a 10 kg	                                                                                                                                                   2 punti

PEEP regolabile direttamente sull’apparecchio                                                                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso                                                                                                                                                      4 punti presenza di sistema di allarme remoto                                                                                                                                        2 punti

possibilità di arricchimento di 02 integrato                                                                                                                              2 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                                                   2 punti

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori volumetrici

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica di pazienti  affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento tramite volume, frequenza respiratoria, rapporto I:E oppure T.i, trigger

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete

- pressione superiore al valore massimo impostato

- pressione inferiore al valore minimo impostato

- batteria scarica

- perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.17 - Lotto 17 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva		                 2 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                     3 punti

possibilità di utilizzo in ambito pediatrico (spettro di variazione del volume corrente a partire da

0,1 I , frequenza di respirazione non inferiore a 40 atti/minuto)                                                                         10 punti  possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	                                                            4 punti 
autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore	                                                                                                   5 punti
peso non superiore a 10 kg	                                                                                                                                                   2 punti

PEEP regolabile direttamente sull’apparecchio                                                                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso                                                                                                                                                      4 punti presenza di sistema di allarme remoto                                                                                                                                        2 punti

possibilità di arricchimento di 02 integrato                                                                                                                              2 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                                                   2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti                                                                                    0