Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AMBULANZA DI

SOCCORSO DI TIPO A

VEICOLO PASSO LUNGO O MEDIO

a. CARATTERISTRICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO DI BASE

1. Veicolo vetrinato con furgonatura originale e carrozzeria di dimensioni conformi al D.M. 553/87 e allo standard europeo prEn 1789/99, tetto rialzato, trasformato ambulanza, contenuto in categoria M1 o M2.

2. Motore: TD 2800 cc

3. Trazione: due ruote motrici

4. ABS

5. Cambio a 5 marce + retromarcia

6. idroguida/sterzo servoassistito

7. Vetri atermici

8. Non deve essere presente codice automatico antiavviamento sulla chiave o codice numerico antiavviamento da tastiera

9. Fari fendinebbia

10. Airbag lato guida, optional lato passeggero

11. Sospensioni specifiche rinforzate ed idonee all’uso del veicolo autoambulanza

12. Impianto elettrico a 12 volt; alternatore minimo da 960 W, batteria veicolare minimo 100Ah

- Batteria supplementare con sistema separato per le utenze specifiche sanitarie e veicolari, minimo 100 Ah, del tipo idoneo a numerosi cicli di carica e scarica completi, ricaricata dall’alternatore durante la marcia del veicolo. In caso di scarica completa della batteria servizi, non deve essere possibile la scarica anche della batteria principale

- Impianto alimentazione elettrica da rete esterna 220 volt c.a. con presa all’esterno carrozzeria lato conducente a norma CEE, inibitore di avviamento motore con alimentazione a 220 volt inserita, protezione magnetotermiche differenziali di sicurezza, doppia alimentazione alle prese interne, sia dalla predisposizione inverter che dall’alimentazione esterna

- Ricarica delle batterie principale e dei servizi quando collegato alla rete 220 volt

- Sistema di emergenza per l’utilizzo della batteria di servizio come batteria motore, protezione per evitare l’utilizzo accidentale della batteria motore per i servizi

- Indicatori luminosi per segnalare l’incompleta chiusura di una delle porte del veicolo

13. Carrozzeria di colore bianco con livrea esterna come da normativa vigente

14. Porte posteriori a 2 battenti a piena altezza con apertura non inferiore a 270°

15. Impianto di condizionamento doppio: cabina guida e vano sanitario.

L’installazione deve prevenire l’ingresso dei gas di scarico all’interno del Veicolo.

b. CARATTERISTICHE GENERALI

1. Cabina guida con due sedili singoli dotati di appoggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti. Il sedile fianco guida deve possibilmente poter ruotare di 180° qualora la porta di passaggio fosse disassata a dx della paratia divisoria

2. Omologazione per almeno 6 persone+paziente

3. Lampeggianti, avvisatori acustici e segni distintivi come da normative vigenti

4. Maniglie di appiglio in posizioni ergonomiche

5. Tutte le vetrature devono essere atermiche

6. predisposizione apparato radio ricetrasmittente

7. predisposizione telefono cellulare con dispositivo vivavoce

8. dispositivo di riscaldamento supplementare per il vano sanitario in ottemperanza alla CEE 1789/99 punto 4.5.5.

c. COMPARTO SANITARIO

1. il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio con porta chiudibile, dotata di vetro oscurabile di dimensione non inferiore a 0,2 m2, possibilmente apribile; non è esclusa tutta la porta costruita in vetro di sicurezza a bassa penetrazione di luce. Nel caso in cui la porta fosse disassata a dx della paratia, (soluzione maggiormente gradita) il sedile in cabina a fianco del guidatore deve possibilmente poter ruotare di 180°. La porta deve chiudersi senza possibilità di aprirsi da sola durante il trasporto;

2. il comparto sanitario deve essere isolato mediante interposizione fra carrozzeria e rivestimenti interni di materiali autoestinguenti ad alta protezione isolante

3. Il pavimento del comparto sanitario deve essere di materiale imputriscente antisdrucciolo ignifugo e tale da non consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi ed esente da giunzioni. Se la conformazione del pavimento non favorisce il deflusso dei liquidi sarà necessario installare uno o più scarichi con tappo di chiusura

4. colore delle pareti chiaro, di tonalità riposante, lavabile e igienizzabile facilmente

5. assenza di spigoli vivi nell’allestimento del vano sanitario. Gli interni del vano sanitario dovranno essere progettati in modo da ridurre al minimo il rischio di infortunio;

6. presenza di maniglie in posizioni ergonomiche

7. vano a soffitto a scomparsa contenente una maschera ossigeno, con relativo impianto di erogazione. Regolatore di flusso posizionato preferibilmente sulla parete sinistra, facilmente accessibile per la regolazione;

8. dimensioni minime:

¨ lunghezza (ad un metro dal piano del calpestio) mt. 3.00 (2.50 passo medio)

¨ larghezza (ad un metro dal piano del calpestio) mt. 1,72

¨ altezza (in una fascia centrale ampia almeno mt. 0,90 lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 mt ): m. 1,80

9. tutte le vetrature esterne del comparto sanitario dovranno essere atermiche, polarizzate con eventuale tendina per impedire la visione notturna dall’esterno

10. nel comparto sanitario devono essere previste almeno due vetrature sul lato sx ed una sul lato dx in aggiunta a quella del portellone, i vetri, eventualmente apribili solo dall’interno, devono essere trasparenti e polarizzati, dotati di tendine o altro sistema per impedire la vista interna, qualora la polarizzazione venga resa inefficace dalla luce interna. Almeno una delle finestre come da pto 2.7 allegato tecnico DM 553/87

11. la via d’accesso laterale al comparto sanitario deve essere dotata, qualora il piano di calpestio superi i 400 mm da terra, di pedana per salita a scomparsa a scorrimento meccanico od elettrico sincrona con l’apertura del portellone laterale, opportunamente protetta da residui fangosi ed intemperie.

12. qualora il piano di calpestio superi i 400 mm, deve essere presente una pedana di salita posteriore anche fissa, almeno sulla metà dx dell’accesso posteriore

13. l’illuminazione del comparto sanitario deve comprendere almeno n. 4 plafoniere di grandi dimensioni incassate nel tetto, munite di luce notturna e luce bianca. La potenza dell’illuminazione deve garantire un livello di intensità luminosa minima di: 300 lux nell’area paziente, 50 lux nell’area circostante, con possibilità di abbassare il livello nell’area del paziente ad almeno 150 lux, mentre la luce di cortesia deve essere di minimo 50 lux con accensione automatica collegata all’apertura delle portiere. Gli interruttori comando luce devono trovarsi in posizione facilmente accessibile ed identificabili

14. n. 2 portaflebo sia per flaconi in vetro che per infusioni in contenitori di plastica, antirollio di tipo a due posti a scomparsa

15. n. 4 ganci di sicurezza non sporgenti, a soffitto, per sostegno di sacche a pressione e infusioni in sacca di plastica

16. Maniglioni a soffitto

17. Aereatore soffiante ed aspirante a più velocità

18. maniglioni imbottiti a soffitto

19. assenza di armadiature non previste dal presente capitolato

20. reti elastiche, cinghie o altri sistemi a vista per il fissaggio a parete delle attrezzature di emergenza e di immobilizzazione

21. Portabarella principale con meccanismo di facile uso che consenta la traslabilità laterale sia a dx che a sx e dotata di apposito invito per un’agevole accessibilità di caricamento, per evitare urti traumatizzanti

22. Presenza di piano barella ammortizzato con sistema idropneumatico, che consenta oltre alla traslabilità laterale, anche l’innalzamento del capo e dei piedi inclinando tutto il piano, e la possibilità di innalzare in toto il piano barella per permettere al personale di lavorare in piedi.

23. n. 1 lampada chirurgica a braccio orientabile e scorrevole su apposita guida a soffitto posizionata in modo da illuminare il capo e il torace del paziente

24. Presenza di accessorio asportabile coibentato con un vano riscaldato ed uno raffreddato elettricamente. Le dimensioni del vano raffreddato e termostatato a circa +5-7°, devono essere non meno di 1 litro, quelle del vano riscaldato e termostatato a circa + 38-40° devono consentire di conservare almeno 3 sacche da 1 litro di nfusioni in sacca di plastica con almeno uno spremisacca sgonfio posizionato. La parte riscaldante e raffreddante possono anche essere separate ed autonome.

25. Nei portelloni posteriori devono essere ricavati alloggiamenti per materiale sanitario (borse etc.).

d. LA PARETE DIVISORIA COMPRENDE:

1. La porta di comunicazione con il vano guida già descritta al punto c1

2. finestrino di cortesia di dimensioni cm 50 x 40 minime situato al di sopra del sedile contromarcia di cui al punto 3 dotato di vetro di sicurezza a bassa penetrazione di luce possibilmente in parte scorrevole

3. N. 1 sedile contromarcia in testa alla barella, dotato di cinture di sicurezza addominali e relativa maniglia di appiglio: tale sedile può essere a scomparsa o pieghevole, e quando in posizione di riposo non deve ostruire la porta di passaggio.

4. Sopracabina un vano per alloggiamento dotazioni (coperte, lenzuola etc.) e materiale vario, possibilmente chiudibile

5. Maniglia di appiglio presso porta laterale

6. predisposizione per altoparlante e cornetta microfonica della radio sul lato sx della parete divisoria

e. INTERNO LATO SINISTRO COMPRENDE

1. Pannello di erogazione ossigeno con 3 prese UNI ad innesto rapido e 2 flussometri umidificatori. completo di scambiatore manuale e manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto bassa pressione indicata in 4+/- 0.2 bar. Almeno una presa deve essere ad un’altezza compresa tra 30 e 70 cm dal pavimento

2. Impianto aria compressa con almeno una presa U.N.I. per aria medicale, completa di scambiatore manuale e manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto bassa pressione indicata in 4 +/- 0.2 bar, la presa deve trovarsi a fianco delle prese O2.

3. Almeno 2 bombole ossigeno da 7 lt con riduttore di pressione a doppio stadio, dotati di manometro e scambiatore manuale, posizionate sul lato sx o sulla parete divisoria da entrambi i lati, facilmente accessibili e visibili direttamente dal vano sanitario. Possibilmente i riduttori di pressione delle bombole devono essere dotati anch’essi di prese U.N.I. rapide. Le bombole devono essere adeguatamente protette in caso di incidente e fissate secondo normativa

4. Almeno due bombole di aria medicale da 10 lt. con riduttore di pressione a doppio stadio, dotato di manometro e scambiatore manuale poste in posizione accessibile dal vano sanitario

5. Almeno un piano di lavoro di dimensioni non inferiori a 750 cm2 , antisdrucciolo con bordi, possibilmente a scomparsa pieghevole. Tale piano deve avere apposite strisce in velcro per il fissaggio delle borse farmaci ed accessori porta-fiale etc.

6. Una parte della parete laterale deve avere delle strisce di velcro per il fissaggio di appositi accessori porta-fiale in velcro, presenti anche all’interno delle borsezaino

7. Porta rotolo di carta assorbente a parete

8. Quadro sinottico per allarme visivo e acustico di insufficienza ossigeno ed aria compressa

9. il materiale di pronto impiego deve essere contenuto in apposite borse-zaino con tasche estraibili di differenti colori e facilmente sostituibili. Le borse-zaino, simili al modello in dotazione alla Rianimazione, devono trovare posto e fissaggio a parete. Lo spazio deve essere sufficiente per prevedere almeno 3 zaini di soccorso, ognuno dei quali con volume non inferiore a 35 litri: tale predisposizione deve includere un piano di appoggio non inferiore a 20 cm di profondità, lungo non meno di 100 cm. I fissaggi a parete devono consentire il posizionamento di zaini di differenti dimensioni e quindi tali fissaggi devono essere regolabili almeno per le dimensioni laterali degli zaini stessi. Sono preferibili 2 rotaie orizzontali con fissaggi scorrevoli. Sotto il piano di appoggio possono essere previsti dei vani chiudibili, è consentito l’utilizzo di rack aggiuntivo per collocare le attrezzature di cui al paragrafo g.

10. dispositivo per aggancio di telaio a ripiani (ITU) in possesso del Reparto di Rianimazione

11. alloggiamento per porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile, di volume minimo 1 litro (rifiuti taglienti), con fornitura di almeno 10 pezzi di scorta per ogni veicolo

12. predisposizione per contenitore di materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri di volume minimo 15 litri, con fornitura di almeno 10 pezzi di scorta per ogni veicolo

13. centralina elettronica semplificata di comando dei servizi ausiliari con relativi fusibili e segnalazioni luminose

14. almeno n. 2 prese elettriche 12 volt 10 ampere a norme CEI , alimentate dalla sola batteria servizi, delle quali almeno una a non più di 60 cm dal piano di calpestio

15. almeno n. 4 prese 220 volt (corrente alternata sinusoidale) a norme CEI, trivalenti (10A, 16A, Shuko),o combinate (bivalenti e, separatamente, Shucko, queste ultime almeno il 50% del totale), alimentate da inverter o generatore elettrico poste entro il raggio di 2 m dalla parte terminale della barella.

16. centralina elettronica semplificata di comando dei servizi ausiliari con relativi fusibili e segnalazioni luminose

17. tutte le prese elettriche devono presentare protezione elettrica singola

18. predisposizione per inverter o gruppo elettrogeno di almeno 750 W erogazione continua di corrente sinusoidale connesso al circuito elettrico a 220v, composta da cavi adeguati e innesto rapido e sicuro all’impianto 220v dell’ambulanza

19. Fornitura di un inverter o gruppo elettrogeno unico per tutti i veicoli, da poter posizionare con l’apposita predisposizione sopra descritta di almeno 750 W erogazione continua di corrente sinusoidale con possibilità di essere rapidamente asportato e posizionato su altro veicolo predisposto. L’inverter deve essere alimentato dalla sola batteria servizi e non deve essere alimentato dalla batteria motore

20. almeno due finestre come precedentemente descritto

21. Copriruote con strapuntino imbottito, eventuale vano chiuso per accessori adiacente ai copriruote di sx e di dx

22. Alle pareti devono essere presenti idonei punti di aggancio regolabili sia in altezza che lateralmente, per consentire il fissaggio a parete di attrezzature e dotazioni come zaini etc.

f. INTERNO LATO DESTRO COMPRENDE

1. Sedile fronte marcia, possibilmente asportabile, oppure girevole o pieghevole dotato di braccioli reclinabili. Tale sedile se situato a bordo di veicolo passo lungo può essere in posizione centrale ed in tal caso deve essere rotante. Il sedile deve comunque essere dotato di idonee cinture di sicurezza.

2. una panchetta imbottita sul passaruota: adiacente alla panchetta possono essere presenti dei vani apribili per lo stivaggio di materiale, in alternativa può essere previsto sedile fronte marcia girevole e dotato di cinture di sicurezza.

g. Dovranno trovare idonea collocazione e fissaggio le seguenti dotazioni

1. barella primaria autocaricante rispondente alle normative vigenti

2. n. 1 aspiratore chirurgico di secreti fisso funzionante a 12 volt completo di vaso raccogli liquidi non inferiore a litri 1. Il flusso di aspirazione non deve essere inferiore a 30 lt/min.

3. cardio-defibrillatore completo di monitor e pace maker transcutaneo, placche defibrillazione e pace-maker, dotato di borsa con cavo ECG placche ECG adulti e pediatriche, a norma secondo le leggi vigenti ( marcatura CE)

4. Aspiratore elettrico portatile con le seguenti caratteristiche:

- dimensioni e pesi ridotti: peso non superiore a 4 Kg, dimensioni non superiori a 35x25x16 cm compreso vaso aspirazione

- alimentazione 12 volt con batteria incorporata di autonomia minima 30 minuti

- possibilità di ricarica della batteria a bordo del mezzo di soccorso sia con alimentazione a12v che a 220v

- possibilità di regolazione del vuoto almeno fra 80 e 500 mmHg

- aspirazione massima da raggiungere in non più di 30 secondi

- vaso raccogli liquidi di capacità minima di 700 ml

- in caso di batteria dell’aspiratore completamente scarica l’aspiratore stesso deve poter funzionare a pieno regime con alimentazione diretta a 12 volt.

Oltre alle attrezzature indicate al precedente punto le autoambulanze dovranno poter accogliere le dotazioni in uso presso la Rianimazione, sotto elencate che dovranno essere stabilmente fissate e ancorate sull’apposito rack (ITU Spencer in possesso al Reparto), o sulle apposite rotaie orizzontali, collegate alle prese elettriche e gas durante il trasferimento del mezzo in fase di intervento:

· ventilatore polmonare

· apparecchio di monitoraggio multifunzione (saturimetro, pressione incruenta, ecc.);

· n. 1 borsa – zaino sanitaria del modello in dotazione alla Rianimazione

- zainetto accessori staccabile

- tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto, con fissaggi in velcro all’interno della borsa principale

· n 1 borsa – zaino per trasporto scorte infusioni e materiale vario

· 2 pompe siringa o infusionali

· n. 4 spremisacca

N.B. le voci evidenziate sono da considerarsi irrinunciabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AMBULANZA DI

SOCCORSO DI TIPO B

Veicolo base: furgone vetrato turbo-diesel 16 V, 6 marce, minimo 2.0 c.c., minimo 120 CV, trazione integrale 4x4 di nuova immatricolazione.

Motorizzazione:

 Idroguida.

 ABS.

 Air Bag conducente e passeggeri.

 Bloccaporte con telecomando.

 Alzacristalli elettrici.

 Alternatore maggiorato 150A.

 Fendinebbia.

 N. 2 posti in cabina guida completi di poggiatesta e cinture di sicurezza.

 Colore bianco.

 Porta laterale scorrevole.

 Porta posteriore a due battenti a piena altezza.

 Finestra apribile sul portellone destro munita di vetro temperato parzialmente opacizzato.

 Finestra apribile sulla fiancata sinistra munita di vetro temperato parzialmente opacizzato.

 Finestrini fissi sulle fiancate posteriori ciecati.

 Finestrini fissi in vetro temperato parzialmente opacizzato sulle porte posteriori.

 Navigatore satellitare.

ALLESTIMENTO ESTERNO E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE :

 Gradino laterale meccanico ad apertura e chiusura sincrona con la porta con dispositivo di sicurezza.

 Spoiler anteriore e posteriore inglobanti i dispositivi di segnalazione sotto descritti

 Sirena bitonale a norme di tipo elettronico ad alta resa sonora a doppia tromba montata sul tetto.

 Sirena ausiliaria secondaria.

 N. 2 Lampeggianti strombo di colore blu inseriti sulla mascherina anteriore tra i fari.

 N. 4 Lampeggianti a luce rotante a torretta di colore blu a norme montati sui quattro angoli del tetto.

 Decorazione con fascia perimetrale retroriflettente vinilica di colore arancio alta mm 200 a norme.

 Scritta anteriore "AMBULANZA" a lettura speculare in materiale retroriflettente vinilico colore arancio a

norme.

 Simboli paramedici internazionali sui quattro lati in materiale retroriflettente vinilico di colore azzurro a norme.

 Logo associazione con sottostante n. di telefono sui 4 lati.

 Logo Ente appaltante.

 Logo 118 Support sui lati e sul vetro.

 Faro cerca persone sullo spoiler anteriore.

 Livrea ANPAS (stemma ANPAS sugli angoli posteriori delle fiancate con fascia tricolore obliqua che parte dalla sua base e attraversa dall’alto in basso le fiancate).

ALLESTIMENTO INTERNO :

 Coibentazione ed insonorizzazione del vano sanitario.

 Pavimento sigillato antisdrucciolo e batteriostatico.

 Soglie di protezione in alluminio in corrispondenza delle portiere.

 Rivestimento integrale del vano sanitario di nuova concezione realizzato in robusta vetroresina, ignifuga, autoestinguente, lavabile, disinfettabile, resistente all’usura e alla corrosione con integrati arredi, vani portaoggetti e sedili. Il disegno innovativo e le forme garantiscono la sicurezza passiva e sono privi assolutamente privi di spigoli vivi e sporgenze contundenti.

 L’intera scocca del vano sanitario è realizzata in singoli moduli autoportanti, sotto descritti, che possono essere facilmente smontati in caso di manutenzione straordinaria alla carrozzeria.

o Paratia divisoria speciale tra cabina guida e vano sanitario:

- Finestrino apribile tra cabina guida e vano sanitario munito di vetro temperato parzialmente opacizzato;

- Corrimano d’appiglio per facilitare la salita;

- Sedile contromarcia a scomparsa completo di cintura di sicurezza;

- Box porta guanti monouso;

- Reticella elastica portatutto;

- Supporto di bloccaggio per sedia portantina cardiopatica.

o Plafone centrale con incorporati:

- portaflebo a scomparsa;

- n. 4 plafoniere ad alta resa luminosa con incorporate luci notturne;

- corrimano di sostegno;

- griglia impianto di ventilazione/aspirazione;

- ventilatore/aspiratore elettrico a soffitto a più velocità con diffusori orientabili.

o Fiancata sinistra con incorporati:

- Mobile basso con piano di appoggio con bordino anticaduta, ampio vano nella parte bassa,

- Cassettiera in vetroresina;

- Vano portarifiuti;

- Mobile rack a piena altezza con vani per deposito materiali

- Cassonetto passaruota con bordino anticaduta predisposto per l’alloggiamento dotazioni

sanitarie.

- Vano portabombole, apribile e dotato di sportellino di ispezione;

- Impianto di distribuzione di ossigenoterapia;

- Prese a muro per la corrente elettrica N. 3 da 12 V e N. 3 da 220V per apparecchiature supplementari

- Luci di cortesia in tutti i vani

- Supporti per il fissaggio degli elettromedicali in dotazione

o Fiancata destra con incorporati:

- Cassonetto passaruota con incorporata seduta a ribalta;

- Poltrona frontemarcia

- Poggiatesta in corrispondenza delle sedute;

- Vani contenitori nella parte alta per l’alloggiamento di dotazioni sanitarie..

o Portiere posteriori:

- Vani contenitori e barre in alluminio per l’appoggio di dotazioni sanitarie

o Con ubicazione dove meglio si considera:

- Bocchette orientabili condizionatore.

- Pannello di comandi elettrici

- N. 2 supporti per torce ricaricabili

IMPIANTI IN DOTAZIONE :

ELETTRICO:

 Centralina di comando in cabina guida in apposita plancetta raccordata con il cruscotto del veicolo, completa di pulsanti soft touch retroilluminati per azionamento dispositivi diversi, comprendente:

o Deviatore sirena continua/sirena a comando dal clackson

o Interruttore e spia per azionamento sirena bitonale principale;

o Interruttore e spia per azionamento sirena bitonale secondaria;

o Interruttore e spia per accensione lampeggianti anteriori;

o Interruttore e spia per accensione lampeggianti posteriori;

o Interruttore e spia accensione luci vano sanitario;

o Interruttore RESET;

o Interruttore ausiliario

o Spia di segnalazione porte aperte;

 Centralina elettrica vano sanitario:

o Interruttore generale con spia;

o Interruttore reset utenze;

o Interruttore luci bianche diurne e relative spie On/Off;

o Interruttore luci blu notturne e relative spie On/Off;

o Interruttore luci di cortesia e relative spie On/Off;

o Interruttore riscaldamento vano sanitario e relative spie On/Off;

o Interruttore generale prese 12 Volt e relative spie On/Off;

o Interruttore Inverter prese 12-220 Volt e relative spie On/Off;

o Interruttore attivazione aspiratore/ventilatore con selettore di velocità e relative spie On/Off;

o Spia di segnalazione pedana aperta;

o Spia di segnalazione porte e/o gradino laterale aperti con cicalino abilitato a motore acceso;

 N. 2 prese a 12 V posizionate per apparecchiature supplementari.

OSSIGENOTERAPIA:

 Impianto di ossigenoterapia completo di :

- bombole O2 da lt. 7 complete di certificazioni per uso medico;

- Bombola O2 portatile da 3 litri

- Ventilatore polmonare con bombola da ½ litro

VENTILAZIONE-ASPIRAZIONE :

 Ventilatore/aspiratore elettrico a soffitto a 2 velocità, con 4 diffusori orientabili.

CONDIZIONAMENTO :

 Climatizzatore caldo/freddo in cabina guida + impianto di condizionamento di grande potenza caldo/freddo per il vano sanitario.

DOTAZIONI SANITARIE :

 Barella principale autocaricante, completa di cinture di sicurezza e di materassino rivestito di materiale

resistente, lavabile e ignifugo.

 Dispositivo di bloccaggio per barella autocaricante;

 Sedia portantina cardiopatica

 Supporto in acciaio inox per barella autocaricante con vano per lo stivaggio di tavola spinale;

 Sfigmomanometro aneroide a grande quadrante per lettura facilitata;

 Kit Steccobende 5 misure.

ALTRE DOTAZIONI :

 Estintori a norme in cabina guida e nel vano sanitario.

DOTAZIONI SUPPLEMENTARI

 Impianto inverter

 Kit collari cervicali

 Lampada portatile ricaricabile con supporto caricabatteria

 KED estrinsecatore

 Batteria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AUTOMEDICA

CARATTERISTICHE VEICOLO

Tipo Station Wagon a trazione integrale 4X4  o tipo “SUV”, guida con patente di tipo B.

ABITABILITA’:

N° 2 Posti vano guida – N° 3 Posti vano posteriore

ACCESSORI:

Gancio di traino, Sistema di navigazione satellitare, Presa esterna 220 V e Trasformatore per carica elettromedicali.

OMOLOGAZIONE PER VEICOLO SANITARIO

ACCESSIBILITA’:

N° 2 Porte anteriori, N° 2 Porte posteriori, N° 1 Portellone posteriore

POTENZA: ADEGUATA AL TIPO DI SERVIZIO

Kit viva voce per cellulare

Sistema di navigazione satellitare

Barra acustica-luminosa omologata (con faro orientabile): 	quantità 1

Lampada ad alta intensità portatile collegata a presa 12 V: 	quantità 1

Caschi di protezione completi di lampada a batteria: 		quantità 1

Kit da scasso: 									quantità 1

Fumogeni e razzi segnalatori: 						quantità 5+5

Fune mt. 20 con moschettoni

Estintori: 										quantità 1

Monitor multiparametrico e defibrillatore completo di almeno 4 (2+2) batterie e carica batterie con modalità manuale e semiautomatica: i parametri minimi devono prevedere ECG 4 e 12 derivazioni: Pressione non Invasiva, pacing, saturimetria. Deve avere la possibilità di aggiungere altri moduli e la trasmissione dei dati (Life pack 12)

Saturimetro portatile: 								 quantità 1

Aspiratore di secreti portatile elettrico a batterie (da tenere sottocarica dentro l’auto): 										 quantità 1

Aspiratore di secreti portatile a pedale: 					 quantità 1

Borsa pediatrica: 						quantità 1+1 di scorta

Borsette per zaini ATLS: 							 quantità 1

Barella a cucchiaio Ferno 65 cxl completa di cinghie, fermacapo: quantità 1

Estricatore (tipo KED): 							 quantità 1

Set Immobilizzatore arti con stecche rigide: 				 quantità 1

Respiratore portatile adulti e pediatrico completo di accessori     quantità 1

Bombole di Osigeno da litri 1: 						 quantità 2

Bombole di Ossigeno da litri 2: 						 quantità 2

Riduttore di pressione a trenta litri/minuto: 				 quantità 2

Frigorifero: 									 quantità 1