|  | allegato caratteristiche tecniche |
| --- | --- |
| Q.tà | Pompa d’infusione per nutrizione entErale |
| sei | Quantità: sei / 06 [una per ogni posto letto (posti letto: sei)] costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; infusione continua programmabile con facilità; alimentazione a rete con batteria integrata che garantisca un'autonomia adeguata; sistema di fissaggio ad asta porta-flebo; velocità e volume limite d'infusione regolabile; display ben leggibile per la visualizzazione dei parametri; sistema di sicurezza anti flusso libero; possibilità d'infondere da sacca e flacone; software, allarmi e libretto di istruzioni in italiano; protezione contro infiltrazione fluidi; facilità di pulizia/disinfezione; dimensioni e peso contenuti; allarmi per: malfunzionamento, occlusione, fine infusione, batterla scarica, presenza aria nella linea d'infusione; range di flusso regolabile fino a circa 600 ml/h; volume limite da infondere regolabile fino a circa 5000 ml; funzione di blocco tastiera. |

| Q.tà | Lotto unico non divisibile |
| --- | --- |
| sei | stazione di alloggiamento Quantità: sei / 06 [una per ogni posto letto (posti letto:sei)] costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; sistema per la gestione delle infusioni composta da una stazione di alloggiamento modulare che sostenga impilate pompe siringa (almeno tre) e volumetriche (almeno due) ad una via; dotato di un singolo cavo d’alimentazione in uscita; provvisto di un montaggio universale che consenta il fissaggio a stativi di qualsiasi modello; il sistema deve consentire di accogliere indifferentemente pompe a siringa e pompe volumetriche con qualsiasi successione di alloggiamento verticale; deve essere completo di un software per la gestione delle pompe, l’acquisizione di dati dalle pompe infusionali, il monitoraggio delle infusioni e la visualizzazione dei dati da ogni singolo sistema associato ad un posto letto da una qualsiasi stazione remota computerizzata del reparto; predisposizione per essere collegato e integrato a sistemi per la costruzione /realizzazione di una cartella clinica; marcatura CE. |
| sei | Pompe d’infusione per farmaci a siringa tiva / tci Quantità: sei / 06 [una per ogni posto letto (posti letto: sei)] costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; capacità d’infusione con protocolli dei modelli più utilizzati nella sedazione endovenosa in rianimazione e terapia intensiva; possibilità di programmare il target al sito effettore e al sito plasmatico; presenza di più protocolli farmacocinetici utilizzabili in modalità T.C.I. plasmatico e al sito effettore: almeno per propofol e remifentanil; accuratezza d'infusione meccanica (±1% sulla pompa); Ampia gamma di siringhe (5 – 10 – 20 – 50 ml) con riconoscimento automatico delle capacità; velocità d'infusione 0,1 ÷ 1200 ml/h; adattabilità ad asta flebo o a barre orizzontali con attacco integrato nel corpo della pompa e maniglia per il trasporto integrata; funzione priming e bolo; Display ben leggibile per la visualizzazione del parametri fondamentali relativi all'infusione con possibilità di personalizzazione (stato della batterla. nome del farmaco con relativa concentrazione, marca e capacità della siringa, nome del reparto, stato della pressione); possibilità di regolare la pressione di occlusione su più livelli; volume e velocità bolo configurarle (solo per bolo programmato); possibilità di inserire pausa programmabile da 1 minuto a 24 ore; impostazione volume da infondere; funzione mantenimento pervietà delle vena; registrazione degli eventi; software, allarmi e libretto di Istruzioni in Italiano, durata batterla almeno 8 ore a 5 ml/h, protocolli farmaco pre-programmabili tramite libreria farmaci; funzione volume/tempo; possibilità di connessione a sistema informatizzato; allarmi: indicazione visiva e sonora dello stato d'allarme con messaggio visualizzato sul display, occlusione, siringa mal posizionata, batterla scarica, pre-allarme fine infusione, fine infusione /siringa vuota, malfunzionamento interno; alimentazione senza trasformatore esterno preferibile; impilabile in sistema d’impilaggio delle pompe che consente su unica stazione di posizionare numerose pompe; possibilità di utilizzo anche in modalità TIVA. |
| dodici | Pompa a siringa specifica per T. I. Quantità: dodici / 12 [due per ogni posto letto (posti letto: sei)] costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; accuratezza dell’infusione meccanica; possibilità d’impiego con un’ampia gamma di siringhe (5 - 10 - 20 - 50/60 ml) con riconoscimento automatico della capacità in base alla marca selezionata; velocità d’infusione da 0,1 a 1200 ml /ora circa; sistema di fissaggio a stativo, con adattabilità ad asta porta flebo o a barre orizzontali integrato nella pompa; dispositivo portatile con maniglia da trasporto integrata, impilabile anche con le pompe volumetriche, fino a tre pompe; Funzione priming e bolo; display ben leggibile per la visualizzazione dei parametri fondamentali relativi all’infusione con possibilità di personalizzazione (stato della batteria, nome de! farmaco con relativa concentrazione, marca e capacità della siringa, stato della pressione); possibilità di regolare la pressione di occlusione su più livelli; volume e velocità bolo confìgurabile (solo per bolo programmato); possibilità di inserire pausa programmabile da 1 minuto a 24 h, impostazione volume da infondere; funzione mantenimento pervietà della vena; registrazione degli eventi; software, allarmi e libretto di istruzioni in italiano; durata batteria almeno 8 ore a 5 ml/h circa; protocolli farmaco pre - programmabili tramite libreria Farmaci; allarmi: indicazione visiva e sonora dello stato d'allarmi con messaggio visualizzato sul display, occlusione, siringa mal posizionata, batteria scarica, pre-allarme fine infusione, fine infusione /siringa vuota, malfunzionamento interno; possibilità di alimentazione senza trasformatore esterno preferita; impilabile in sistema d’impilaggio delle pompe. |
| dodici | Pompa d’infusione volumetrica per infusione di liquidi e soluzioni. Quantità: dodici / 12 [due per ogni posto letto (posti letto:sei)] costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; infusione continua facilmente programmabile; possibilità di bolo; alimentazione a rete con batteria integrata che garantisca un'autonomia adeguata; tipo di funzionamento peristaltico o a cassetta; sistema di fissaggio a stativo/adattabilità ad asta porta-flebo o a barre orizzontali integrato nella pompa; velocità d'infusione impostabile con incrementi di 0,1 ml/h fino a 99,9 ml/h e 1 fino a 1200 ml/h; possibilità di operare in regime di micro e macro infusione; volume d'infusione impostabile tra 0,1 e 9999 ml; display ben leggibile per la visualizzazione dei parametri fondamentali relativi all’infusione con possibilità di personalizzazione (stato della batteria, nome del farmaco con relativa concentrazione, stato della pressione), funzioni di memorizzazione degli eventi (es volume erogato e volume parziale); sistema di sicurezza anti flusso libero; programma di autodiagnosi; possibilità di inserire pausa programmabile da 1 minuto a 24 h; funzione di mantenimento delia pervietà vasale a infusione; precisione della velocità d'infusione con valore max ± 5 % (pompa + deflussore); possibilità d'infondere da sacca e flacone; software, allarmi e libretto di istruzioni in italiano; protezione contro infiltrazione fluidi; facilità di pulizia/disinfezione; protocolli farmaco pre - programmabili tramite libreria farmaci; dimensioni e peso contenuti; allarmi: malfunzionamento in seguito ad autodiagnosi, allarme occlusione con segnalazione prossimale o distale, fine infusione, batteria scarica; presenza aria nella linea d'infusione; preallarme di fine infusione; impilabile senza accessori aggiuntivi in sistema per l'impilaggio delle pompe |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 25/50

Parametri di valutazione:

Prezzo 50/100

Qualità 50/100

| Criteri di Valutazione Qualitativa | Punteggio |
| --- | --- |
| Velocità Micro/Macro da 0,1 ml/h a non meno di 1200ml/h con incrementi di 0,1ml/h | □ Si □ No | 2 0 |
| Sensore aria in linea ad ultrasuoni | □ Si □ No | 1 0 |
| Ampio display che consenta la lettura contemporanea di: Nome del farmaco, Dosaggio, Velocità, Volume infuso, Dose infusa, Tempo rimanente alla fine dell’infusione, Livelli di pressione d’infusione, Livello batteria e Stato dell’infusione; | □ Si □ No | 5 0 |
| Possibilità di titolare il flusso senza bisogno di interrompere l'infusione | □ Si □ No | 2 0 |
| Inserimento di innumerevoli nomi di farmaci | □ Si □ No | 5 0 |
| Protezione da possibili spruzzi di liquidi | □ Si □ No | 2 0 |
| Batteria interna ricaricabile con indicatore dello stato della batteria, tempo di ricarica breve. | □ Si □ No | 1 0 |
| Sistemi integrati nel corpo della pompa per collegamento a pali e stativi | □ Si □ No | 3 0 |
| Integrabili in specifiche stazioni infusionali tali che consentano su unica stazione di posizionare da sei a otto pompe | □ Si □ No | 5 0 |
| Possibilità di analisi dei dati | Min.1 Max.5 | 5 |
| Elevato Numero di librerie programmabili | Min.1 Max.4 | 4 |
| Possibilità di connessione a sistema informatizzato | □ Si □ No | 2 0 |
| Più basso costo di eventuali deflussori dedicati | □ Si □ No | 5 0 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” oltre i 36 mesi | □ Si □ No | 5 0 |
| Aspetti migliorativi | □ Si □ No | 3 0 |