Lotto n° 2 : Elettromiografo a 4 canali

Sistema per l’acquisizione e rilettura di Elettromiografia e Potenziali Evocati basato su PC Desktop di ultima generazione con sistema operativo Windows XP Professional e Monitor LCD da 22”

Carrello per supporto PC fornito di trasformatore d’isolamento e braccetto di supporto per la testina di acquisizione. Tutte le parti bloccate sul carrello.

Database professionale con struttura multilivello programmabile e con i campi personalizzabili per la gestione dell’anagrafica dei pazienti e delle misurazioni.

Funzioni di statistica clinico diagnostica.

Database con offuscamento automatico dei dati paziente durante la non attività dell’apparecchiatura per la tutela dei dati medico legali dei pazienti.

Testina di acquisizione a 4 ch espandibile a 8-16 ch con controllo temperatura.

Verifica delle impedenze con LED integrati sulla testina.

Frequenza di campionamento del segnale ad almeno 100 KHz

Tecnologia su interfaccia USB

Sonda di stimolazione con il controllo delle funzioni di stimolo

Software per la compensazione automatica della temperatura.

Elevata qualità audio in acquisizione e rilettura.

Canali trigger per interfacciare l’Elettromiografo a stimolatori esterni.

Possibilità di personalizzare le tabelle del referto per ciascun test.

Software di rilettura per visualizzare i tracciati EMG, PE in stazioni diverse da quella di acquisizione.

Consolle dedicata per la facile gestione di tutte le funzioni di acquisizione e rilettura.

Possibilità di programmare la propria sequenza per il lavoro di routine senza avere alcuna restrizione sulla modifica di eventuali parametri, anche durante la stessa sessione di acquisizione.

Software per lo studio dell’EMG, VCM, VCS, Onda F, Riflesso H, Blink Reflex e Stimolazione Ripetitiva, Studio EMG singola fibra.

Studi EMG: “Live Play”- risposta immediata dell’EMG, forme d’onda con audio; revisione e analisi di EMG in continuo; “Long Trace”- visualizzazione del campionamento, revisione e analisi estesa della registrazione.

Analisi quantitativa del segnale EMG, MUAP (manuale, semi-automatica e automatica), Turns Amplitude.

Protocolli per lo studio dell’attività d’inserzione, attività spontanea, attività volontaria e test interferenziale.

Studi EMG singola fibra: Triggered e Stimulated SFJ, Densità di Fibra, Macro EMG tests.

Rappresentazione spettrale attraverso la FTT del segnale elettromiografico. I dati salvati devono poter essere utilizzati anche per una elaborazione in modalità off-line.

Configurazione indipendente su ciascun canale degli amplificatori sia dei parametri che delle tracce.

Potenziali evocati somatosensoriali PES.

Possibilità di effettuare una stimolazione multimodale.

Possibilità di selezionare singolarmente ciascuna risposta degli esami PE e ripetere l’operazione di calcolo della media.

Generazione referti in ambiente Office, PDF e HTML per poter essere riletti su qualsiasi PC senza software opzionali.

Archiviazione su supporti CD/DVD

Guida online per la modalità di esecuzione degli esami con posizionamento elettrodi e siti di stimolazione per tutti i test.

Accessori d’uso per EMG e PE.

Stampante Laser.