Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

Fornitura  in acquisto di ventilatori AutoCPAP                                                                                    punteggio ottenuto/massimo

Elementi tecnici della ditta offerente

certificazione di qualità ISO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto                  2 punti                                           0,00        /     2,00

(fornitura in acquisto di ventilatori polmonari)                                                               _______________________

presenza di un centro di assisitenza tecnica

nell’ambito territoriale della A.S. n° 8 di Vibo Valentia   8 punti                                              0,00       /     8,00

_______________________

Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo il primo,                                        0,00       /     10,00

fino ad un massimo di 5 prodotti offerti                                                                           _______________________

0,00      /      30,00

Valutazione media dei punteggi dei dispositivi offerti in gara                                          _______________________

0,00     /        50,00

Punteggio tecnico totale                                                                                                    ________________________

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

# A.1	IDENT1FICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori  AUTOCPAP

A.2             NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione positiva continua autoregolante

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	     DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di   rete

- lo scollegamento del circuito paziente

- le perdite nel circuito                                                                                                                      3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                 3 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                                     12 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB                                                                                                     7  punti

peso non superiore a 1 kg                                                                                                                                   6 punti

peso non superiore a 2 kg                                                                                                                                    3 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alla altitudine                                                                                   2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite                                                                         2 punti

Possibilità di funzionamento in modalità CPAP (possibilità di impostare le condizioni di

funzionamento agendo sul tempo di rampa - non interiore a 30 minuti)                                                1 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                    1 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

_______________________________________________________________________________________

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

# A.1	IDENT1FICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori  AUTOCPAP

A.2             NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione positiva continua autoregolante

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	     DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di   rete

- lo scollegamento del circuito paziente

- le perdite nel circuito                                                                                                                      3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                 3 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                                     12 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB                                                                                                     7  punti

peso non superiore a 1 kg                                                                                                                                   6 punti

peso non superiore a 2 kg                                                                                                                                    3 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alla altitudine                                                                                   2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite                                                                         2 punti

Possibilità di funzionamento in modalità CPAP (possibilità di impostare le condizioni di

funzionamento agendo sul tempo di rampa - non interiore a 30 minuti)                                                1 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                    1 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

_______________________________________________________________________________________

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

# A.1	IDENT1FICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori  AUTOCPAP

A.2             NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione positiva continua autoregolante

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	     DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di   rete

- lo scollegamento del circuito paziente

- le perdite nel circuito                                                                                                                      3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                 3 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                                     12 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB                                                                                                     7  punti

peso non superiore a 1 kg                                                                                                                                   6 punti

peso non superiore a 2 kg                                                                                                                                    3 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alla altitudine                                                                                   2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite                                                                         2 punti

Possibilità di funzionamento in modalità CPAP (possibilità di impostare le condizioni di

funzionamento agendo sul tempo di rampa - non interiore a 30 minuti)                                                1 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                    1 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

_______________________________________________________________________________________

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

# A.1	IDENT1FICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori  AUTOCPAP

A.2             NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione positiva continua autoregolante

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	     DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di   rete

- lo scollegamento del circuito paziente

- le perdite nel circuito                                                                                                                      3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                 3 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                                     12 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB                                                                                                     7  punti

peso non superiore a 1 kg                                                                                                                                   6 punti

peso non superiore a 2 kg                                                                                                                                    3 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alla altitudine                                                                                   2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite                                                                         2 punti

Possibilità di funzionamento in modalità CPAP (possibilità di impostare le condizioni di

funzionamento agendo sul tempo di rampa - non interiore a 30 minuti)                                                1 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                    1 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

_______________________________________________________________________________________

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

# A.1	IDENT1FICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori  AUTOCPAP

A.2             NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione positiva continua autoregolante

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7.14 - Lotto 14- Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	     DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di   rete

- lo scollegamento del circuito paziente

- le perdite nel circuito                                                                                                                      3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento                 3 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                                     12 punti

rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB                                                                                                     7  punti

peso non superiore a 1 kg                                                                                                                                   6 punti

peso non superiore a 2 kg                                                                                                                                    3 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alla altitudine                                                                                   2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite                                                                         2 punti

Possibilità di funzionamento in modalità CPAP (possibilità di impostare le condizioni di

funzionamento agendo sul tempo di rampa - non interiore a 30 minuti)                                                1 punti

possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                    1 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

_______________________________________________________________________________________