Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Fornitura in noleggio di ventilatori presso-volumetrici                        punteggio ottenuto/massimo

Elementi tecnici della ditta offerente

certificazione di qualità ISO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto	     2 punti

(fornitura in noleggio di ventilatori polmonari)                                                    0,00/ 2,00

presenza di un centro di assistenza tecnica

nell’ambito territoriale della A.S. n° 8 di Vibo Valentia      	    8 punti              0,00/ 8,00

## Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo il primo,

fino ad un massimo di 5 prodotti offerti                                                              0,00 / 10,00

Valutazione media dei punteggi dei dispositivi offerti in qara          ________      0,00/ 30,00

# Punteggio tecnico totale                                                      ________                     0,00/ 50,00

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori presso-volumetrici

A.2  	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica e pressometrica di pazienti affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

possibilità di regolazione della pressione controllata almeno fino a 50 mbar

possibilità di regolazione dell’allarme di pressioni massime e minime (in modalità volumetrica) autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

Medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

(a) la mancanza della tensione direte

(b) la pressione superiore al valore massimo impostato

(c)	 la pressione inferiore al valore minimo impostato

(d) la batteria esterna scarica

(e) perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva	     2 punti
	possibilità di funzionamento in modalità a ventilazione mandataria intermittente a volume	      2 punti	possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento 3 punti
	possibilità di impostare un volume minimo garantito sulle modalità pressometriche	     4 punti
	possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	 4 punti
	possibilità di ventilare anche in modalità pressor-support (Bi-Level)	3 punti

flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 Lt/min	                                                                      4 punti

peso non superiore a 10Kg                                                                                                               2 punti

autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso	     4 punti
	presenza di allarme remoto	    2 punti
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	    2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	     2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori presso-volumetrici

A.2  	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica e pressometrica di pazienti affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

possibilità di regolazione della pressione controllata almeno fino a 50 mbar

possibilità di regolazione dell’allarme di pressioni massime e minime (in modalità volumetrica) autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

Medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

(a) la mancanza della tensione direte

(b) la pressione superiore al valore massimo impostato

(c)	 la pressione inferiore al valore minimo impostato

(d) la batteria esterna scarica

(e) perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva	     2 punti
	possibilità di funzionamento in modalità a ventilazione mandataria intermittente a volume	      2 punti	possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento 3 punti
	possibilità di impostare un volume minimo garantito sulle modalità pressometriche	     4 punti
	possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	 4 punti
	possibilità di ventilare anche in modalità pressor-support (Bi-Level)	3 punti

flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 Lt/min	                                                                      4 punti

peso non superiore a 10Kg                                                                                                               2 punti

autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso	     4 punti
	presenza di allarme remoto	    2 punti
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	    2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	     2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori presso-volumetrici

A.2  	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica e pressometrica di pazienti affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

possibilità di regolazione della pressione controllata almeno fino a 50 mbar

possibilità di regolazione dell’allarme di pressioni massime e minime (in modalità volumetrica) autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

Medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

(a) la mancanza della tensione direte

(b) la pressione superiore al valore massimo impostato

(c)	 la pressione inferiore al valore minimo impostato

(d) la batteria esterna scarica

(e) perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva	     2 punti
	possibilità di funzionamento in modalità a ventilazione mandataria intermittente a volume	      2 punti	possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento 3 punti
	possibilità di impostare un volume minimo garantito sulle modalità pressometriche	     4 punti
	possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	 4 punti
	possibilità di ventilare anche in modalità pressor-support (Bi-Level)	3 punti

flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 Lt/min	                                                                      4 punti

peso non superiore a 10Kg                                                                                                               2 punti

autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso	     4 punti
	presenza di allarme remoto	    2 punti
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	    2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	     2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori presso-volumetrici

A.2  	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica e pressometrica di pazienti affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

possibilità di regolazione della pressione controllata almeno fino a 50 mbar

possibilità di regolazione dell’allarme di pressioni massime e minime (in modalità volumetrica) autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

Medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

(a) la mancanza della tensione direte

(b) la pressione superiore al valore massimo impostato

(c)	 la pressione inferiore al valore minimo impostato

(d) la batteria esterna scarica

(e) perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva	     2 punti
	possibilità di funzionamento in modalità a ventilazione mandataria intermittente a volume	      2 punti	possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento 3 punti
	possibilità di impostare un volume minimo garantito sulle modalità pressometriche	     4 punti
	possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	 4 punti
	possibilità di ventilare anche in modalità pressor-support (Bi-Level)	3 punti

flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 Lt/min	                                                                      4 punti

peso non superiore a 10Kg                                                                                                               2 punti

autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso	     4 punti
	presenza di allarme remoto	    2 punti
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	    2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	     2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori presso-volumetrici

A.2  	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per la ventilazione in modalità volumetrica e pressometrica di pazienti affetti da una insufficienza respiratoria acuta o cronica

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

possibilità di funzionare in modalità di ventilazione sia assistita che controllata

campo di variazione del volume corrente compreso tra 0,3 e 1.5 I

campo di variazione della frequenza respiratoria compreso tra 5 e 35 atti/minuto

campo di variazione del rapporto I/E compreso tra 1:1 a 1:3

possibilità di regolazione della pressione controllata almeno fino a 50 mbar

possibilità di regolazione dell’allarme di pressioni massime e minime (in modalità volumetrica) autonomia di funzionamento non inferiore alle 2h

Il	ventilatore deve essere dotato di un sistema di autodiagnosi sullo stato funzionale del dispositivo

Medico capace di individuare con attivazione di allarmi ottici e/o acustici:

(a) la mancanza della tensione direte

(b) la pressione superiore al valore massimo impostato

(c)	 la pressione inferiore al valore minimo impostato

(d) la batteria esterna scarica

(e) perdite nel circuito

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Allegato 7.18 - Lotto 18 - Scheda per offerta tecnica

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

possibilità di funzionamento sia in modalità invasiva che non invasiva	     2 punti
	possibilità di funzionamento in modalità a ventilazione mandataria intermittente a volume	      2 punti	possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento 3 punti
	possibilità di impostare un volume minimo garantito sulle modalità pressometriche	     4 punti
	possibilità di utilizzare sia il circuito singolo che il circuito doppio	 4 punti
	possibilità di ventilare anche in modalità pressor-support (Bi-Level)	3 punti

flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 Lt/min	                                                                      4 punti

peso non superiore a 10Kg                                                                                                               2 punti

autonomia della batteria interna superiore alle 2 ore                                                                        4 punti

presenza di trigger di flusso	     4 punti
	presenza di allarme remoto	    2 punti
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	    2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	     2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti