CAPITOLATO TECNICO

I prodotti richiesti devono essere suddivisi in tre lotti ed aggiudicati con il criterio  prezzo-qualità secondo i seguenti parametri per ogni lotto:

- Prezzo: 	Punti 60

- Qualità: 	Punti 40

Caratteristiche tecniche generali per tutti i lotti:

- Cilindro trasparente realizzato con idoneo materiale.

- Pistoncino  dotato all’estremità di un anello o capsula di gomma per assicurarne la tenuta e scorrevolezza.

- Scala graduata  incisa e stampata sulla superficie esterna, ad elevata leggibilità.
Ago in acciaio ad elevata penetrabilità e dotato di idonea protezione per prevenire punture accidentali.

- Le siringhe devono  corrispondere ai saggi descritti in Farmacopea Ufficiale vigente, relativi a  tenuta, sterilità, pirogeni e tossicità.

- Le siringhe devono essere contenuti in un involucro per singolo pezzo, che ne assicuri la conservazione della sterilità nel tempo.

- Sull’etichetta  di ogni singola confezione, deve  essere indicato il nome e l’indirizzo del produttore, il volume della siringa, il calibro dell’ago, il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione adottato, la validità che non deve essere comunque superiore a 5 anni, le modalità d’uso, la scritta “gettare dopo l’uso”, “non riutilizzabile”, il numero di registrazione presso il Ministero della Salute.

- I prodotti richiesti  a pena di inammissibilità alla gara,devono essere conformi alla normativa prevista dalla direttiva CEE 93/42  “Dispositivi Medici “ Recepita in Italia con D.Lvo n°97del 24.02.’97.

Lotto n°1 :

Siringhe di insulina monouso sterili  da 1 ml  100UI  ago 30G. a spazio zero quantità 850.000:

- Ago 30G, in acciaio inossidabile, con punta a triplice affilatura dalla lunghezza massima di 10 mm., innestato direttamente nel corpo della siringa e recante dispositivo di protezione;

max punti 10

- Scala graduata ad elevata leggibilità indicante il volume della siringa a seconda della diversa altezza del pistoncino;

max  punti 10

- Confezioni  da 50 o 100  pezzi, con imballo fino a 1500 pz.;

max punti 10

- Assistenza tecnica e consulenza;

max punti 5

- Tempi di consegna entro 10 giorni dal ricevimento ordini;

max punti 5

Lotto n°2:

Siringhe di insulina monouso sterili  1 ml  100UI  ago  28.G o 29G. a  spazio zero  quantità 100.000:

- Ago 28 o 29G,  in acciaio inossidabile, con punta a triplice affilatura dalla lunghezza massima di 13mm, innestato direttamente nel corpo della siringa e recante dispositivo di protezione;

max punti 10

- Scala graduata ad elevata leggibilità indicante il volume della siringa a seconda della diversa altezza del pistoncino;

max  punti 10

- Confezioni da 50 o 100, pezzi con imballo fino a 1500 pz.;

max punti 10

- Assistenza tecnica  e consulenza;

max punti 5

- Tempi di consegna entro 15 giorni dal ricevimento ordini;

max punti 5

Lotto n°3

Siringhe di insulina monouso sterili   0,5ml 50UI  ago 30G. a spazio zero quantità 50.000:

- Ago 30G, in acciaio inossidabile, con punta a triplice affilatura dalla lunghezza massima di 10mm, innestato direttamente nel corpo della siringa e recante dispositivo di protezione;

max punti 10

- Scala graduata ad elevata leggibilità indicante il volume della siringa a seconda della diversa altezza del pistoncino;

max  punti 10

- Confezioni  da 50 o 100, con imballo fino a 1500 pz.;

max punti 10

- Assistenza tecnica   e consulenza;

max punti 5

- Tempi di consegna entro 15 giorni dal ricevimento ordini;

max punti 5

Data________________                         Timbro e Firma ______________________