ALLEGATO : Caratteristiche dell’attrezzatura richiesta.

Caratteristiche generali

- Ecografo multidisciplinare Color-Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultimissima generazione.

- Modalità di lavoro: B-Mode, M-Mode, Doppler PW, Doppler PW-HPRF, Power Doppler.

- Corpo macchina con quattro ruote piroettanti per la facile spostabilità

- Tastiera eventualmente orientabile e regolabile in altezza indipendentemente dal corpo macchina

- Monitor almeno 19” ad altissima definizione orientale in tutte le direzioni

- Touch screen a cristalli liquidi a colori interattivo con l’intero sistema e che comprenda tutti i comandi operativi della apparecchiatura

Caratteristiche trasduttori

- Trasduttori di tipo multibanda con possibilià di selezionare e visualizzare sullo schermo con non meno di 5 valori in fondamentale selezionabili e visualizzabili sul monitor. Le frequenze dei trasduttori devono spaziare da 2.0 Mhz a 15 Mhz  con elevata densità di elementi

- Sonde lineari small parts panoramiche ( larghezza utile dell’immagine di almeno 52 mm ).

- Almeno 3 trasduttori elettronici collegabili contemporaneamente

Caratteristiche supporti informatici

- Sistema di gestione basato su piattaforma Windows XP ed archiviazione di immagini e di video clip in tempo reale con durata illimitata, su hard disk di almeno 400 GB, masterizzatore per CD e DVD intergrato nel sistema e USB per pen drive. Il salvataggio deve poter avvenire durante l’esecuzione dell’esame stesso senza interruzione dell’esame.

- Possibilità di collegamento a pc esterno per invio dati ed immagini

- Connettività DICOM 3 integrale ( trasferimento , stampa, revisione immagini etc ).

- Possibilità di collegamento PC via ethernet per invio dati e immagini e software per la loro gestione con programma di refertazione che includa tutta la gestione degli esami nelle diverse applicazioni richieste.

Caratteristiche applicative

- II armonica tissutale multi banda abilitata su sonde convex e lineari con non meno di cinque valori selezionabili

- Elevata qualità del colore

- Elevata sensibilità del power

- Elevata qualità del doppler PW

- Scansione con doppia immagine una in B-mode e l’altra in Bmode +color della stessa struttura in tempo reale

- Software per l’ottimizzazione automatica dell’immagine attivo con tutte le metodiche di esame. .

- Possibilità di montaggio di sonde di tipo a matrice attiva sia convex che lineare con frequenze lineari sino a 18 Mhz visualizzate sul monitor.

- Imaging B mode ad elevata risoluzione spaziale e di contrasto

- Software per lo studio con i mezzi di contrasto di ultima generazione disponibile su tutte le sonde e con visione doppia dell’immagine in real time ( fondamentale e con mezzo di contrasto )  e  possibilità di gestione on line e off line delle immagini effettuate con mdc.

- Cineloop esteso con possibilità di tenere in memoria almeno 5000 frames e 40 sec di filmato.

- Sistema di focalizzazione continua su tutta l’immagine

- PRF minima del color doppler e power doppler non superiore a 125 Hz per la massima sensibilità ai flussi lenti ed ai vasi di piccolo calibro con valore visualizzato a monitor.

- Tracciato in tempo reale sullo spettro Doppler e calcoli in automatico delle velocità ( max, min e med ) accelerazioni PI e RI.

- Refertazione dell’esame con m.d.c. ed archiviazione dell’esame con m.d.c. in tempo reale con clip di tempi illimitati, e possibilità di monitorizzare in tempo reale le immagini effettuate con e senza m.d.c.

- programmi specifici per tutte le tipologie di esami ecografici

L’apparecchiatura deve essere dotata, oltre a quanto suddetto, delle seguenti sonde e accessori:

- Convex multifrequenza e larga banda da circa 1 a 8 Mhz per applicazioni internistiche, abilitata all’uso dei mezzi di contrasto, completa di kit per biopsia;

- Lineare multifrequenza e larga banda da circa 4 a 13 Mhz, per lo studio di tutti gli organi superficiali, abilitata all’uso dei mezzi di contrasto, completa di kit per biopsia;

- Stampanti in bianco e nero, a colori e laser a colori da collegare direttamente all’uscita USB della macchina.