REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

U. O. Gare e Contratti

03.12.2013 – AVVISO URGENTE

SI COMUNICA A TUTTE LE DITTE INTERESSATE CHE, A SEGUITO DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED AL FINE DI GARANTIRE LA PIU’ AMPIA PARTECIPAZIONE, SONO STATI MODIFICATI PARZIALMENTE I REQUISITI TECNICI PRECEDENTEMENTE INDICATI DEGLI ECOGRAFI DEI LOTTI NN° 1 E 2, CHE VENGONO DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATI.

LE DITTE CHE HANNO GIA’ PRESENTATO OFFERTA POTRANNO DECIDERE DI CONFERMARE L’OFFERTA ECONOMICA E TECNICA GIA’ PRESENTATA OPPURE PRODURNE UNA NUOVA IN SOSTITUZIONE. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA GIA’ PRESENTATA SARA’ RITENUTA VALIDA.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE CON MODIFICHE APPORTATE SU RUCHIESTE DI CHIARIMENTI

LOTTO N° 1 -  IMPORTO A BASE D’ASTA € 70.000,00

N. 1 ECOGRAFO TOP DI GAMMA DI PRODUZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

L’Ecografo deve rispondere ai seguenti requisiti minimi richiesti pena l’escusione dalla gara:

- Caratteristiche generali

- Piattaforma digitale di ultima generazione PC-Based di recentissima introduzione sul mercato

- Connettibilità di sonde convex elettroniche, lineari Elettroniche Obliquabili (Trapezoid Imaging), Microconvex elettroniche, endocavitarie elettroniche, sonde volumetriche Convex, Endocavitarie

- Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler HPRF; Color Doppler; Power Doppler/direzionale

- Monitor con diagonale di almeno 19” orientabile liberamente

- Pannello operativo, con tasti programmabili, orientabile in senso laterale e altezza.

- Interfaccia operatore di facile utilizzo

- Caratteristiche Applicative

- Range dinamico almeno di 180 dB  interamente visualizzabile a schermo

- Seconda armonica tissutale preferibilmente con tecnica Pulse Inversion Harmonic Imaging

- Profondità di lavoro di circa 30 cm.

- Connessione contemporanea di più trasduttori imaging

- Regolazione del guadagno anche con immagine congelata (descrivere in modo dettagliato)

- Elevato frame rate

- Software di ottimizzazione automatica dell’immagine, attivo con tutte le metodiche di esame B-mode, color doppler.

- Power doppler direzionale  al altissima risoluzione

- Dotato di software che permetta di programmare diversi protocolli di lavoro e disponibili per tutte le applicazioni (descrivere in modo dettagliato)

- Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time.

- Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini)

- Software di soppressione dello speckle noise

- Elevato numero di Presets programmabili con facilità dall’operatore

- Il sistema offerto deve permettere di modificare tutti i dati grezzi  dell’immagine sia 2D che colore che doppler, almeno per i parametri: gain, zoom,contrasto, velocità, filtri, scala, compressione

- Il sistema deve permettere misure per il b-mode, 3D e doppler su immagini precedentemente archiviate su HD

- Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione descrivere in modo dettagliato)

- Software di misura automatica della traccia Doppler FFT in tempo reale

- Software 3D che permetta la visualizzazione in modalita’ di ricostruzione tomografica per suddividere l’intero volume in sezioni di spessore e numero variabile e in un’unica schermata; la visualizzazione di Rendering del Volume e di superficie, in modalità di visualizzazione scheletrica e modalità ci visualizzazione di rendering inverso e di color inversion rendering

- 4D/3D Live,immagine 3D in tempo reale

- Sonde volumetriche ad alta densità di elementi multistrato  addominali convex, endovaginali ad acquisizione automatica, tripla frequenza

- Proiezioni longitudinale, trasversa, coronale e ricostruzione 3D contemporaneamente presenti sullo schermo

- Possibilità di misura nelle proiezioni longitudinale, trasversa e coronale

- Software che permette il calcolo della translucenza nucale

- Software di calcolo dei volumi

- Software 3D specifico che permetta di incrementare la risoluzione di contrasto

- Caratteristiche dei supporti informatici

- Il sistema offerto dovrà permettere  la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro

- Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk di ampia capacità

- Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (BMP, JPG, AVI)

- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, Pen drive) e di stampa compatibili con Windows

- Possibilità di connettività su rete DICOM

- Configurazione richiesta

- Unità centrale comprendente tutte le caratteristiche di minima sopra descritte

- Sonda convex multifrequenza orientativamente da 2 a 6 MHz con funzioni di seconda armonica, per esami su adulti

- Sonda endovaginale, multifrequenza da 4.0 a 9.0 MHz. raggio 10 mm., angolo di vista di almeno 140°

- Sonda volumetrica 3D convex multifrequenza per applicazioni ostetrico-ginecologiche ed addominali frequenze variabili da 2.0 a 6.0 MHz.

- Stampanti su carta termica B/N e Colore.

- Garanzia 24 mesi.

L’ecografo dovrà avere lo standard HL7 per interfacciamento con i server aziendali.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  LOTTO N° 1: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

PREZZO : punti 40

QUALITA’: punti 60  suddivisi per come di seguito specificato:

| QUALITA’ | PUNTEGGIO |
| --- | --- |
| Monitor superiore a 19” | Da 0 a 2 |
| Tecnologia Monitor | Da 0 a 4 |
| Il sistema deve permettere di misurare in B -Mode e doppler su immagini archiviate su Hard Disk da 400 Gb | Da 0 a 2 |
| Regolazione del dati grezzi anche con immagine congelate (bmode-colore e doppler) | Da 0 a 10 |
| 4D/3D Live, immagini 3D in tempo reale | Da 0 a 5 |
| Caratteristiche Migliorative | Da 0 a 8 |
| Prova Pratica | Da 0 a 20 |
| Analisi STIC (metodo e velocità) | Da 0 a 5 |
| Assistenza | Da 0 a 2 |
| Data di immissione sul mercato e ultima release effettuata | Da 0 a 2 |

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le ditte che non avranno raggiunto il punteggio qualitativo minimo di 40 punti

***************

LOTTO N° 2 -  IMPORTO A BASE D’ASTA € 150.000,00

N. 4 ECOGRAFI DI ULTIMA GENERAZIONE DI RECENTE INTRODUZIONE SUL MERCATO

1. Caratteristiche generali:

- Piattaforma digitale di recentissima introduzione sul mercato PC-Based

- Connettibilità di sonde convex elettroniche, lineari Elettroniche Obliquabili (Trapezoid Imaging), Microconvex elettroniche , endocavitarie elettroniche, sonde volumetriche Convex, Endocavitarie.

- Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler HPRF; Color Doppler; Power Doppler/direzionale.

- Monitor con diagonale di almeno 17”, montato su braccio orientabile (descrivere in modo dettagliato risoluzione e tecnologia utilizzata).

- Pannello operativo, con tasti programmabili, orientabile in senso laterale e altezza.

- Interfaccia operatore di elevata risoluzione di facile utilizzo

2. Caratteristiche Applicative:

- Range dinamico almeno di 180 dB.

- Seconda armonica tissutale preferibilmente con tecnica Pulse Inversion Harmonic Imaging.

- Profondità di lavoro di circa 34 cm.

- Regolazione del guadagno anche con immagine congelata (descrivere in modo dettagliato).

- Elevato frame rate.

- Software di ottimizzazione automatica dell’immagine, attivo con tutte le metodiche di esame B-mode,color doppler.

- Power doppler direzionale  al altissima risoluzione.

- Dotato di software che permetta di programmare diversi protocolli di lavoro e disponibili per tutte le applicazioni (descrivere in modo dettagliato).

- Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalita’ freeze.

- Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo  delle immagini precedentemente archiviate.

- Software di soppressione dello speckle noise.

- Elevato numero di Presets programmabili con facilità dall’operatore.

- Il sistema offerto deve permettere di modificare le immagini provenienti dall’archivio e in particolare, per i parametri: gain, zoom, colore/power, doppler.

- Il sistema deve permettere di misurare sia per il b-mode, 3D e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk.

- Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione(descrivere in modo dettagliato).

- Software di misura automatica della traccia Doppler FFT in tempo reale.

3. Caratteristiche dei supporti informatici:

- Il sistema offerto dovrà permettere  la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro.

- Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (BMP, JPG, AVI).

- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, Pen drive) e di stampa compatibili con Windows(descrivere dettagliatamente il numero delle uscite USB dedicate all’esportazione di immagini e filmati).

- Possibilità di connettività su rete DICOM.

4. Configurazione richiesta:

- Unità centrale comprendente tutte le caratteristiche di minima sopra descritte.

- Sonda convex multifrequenza orientativamente da 2 a 6 MHz con funzioni di seconda armonica, per esami su adulti.

- Sonda end-fire endovaginale, multifrequenza frequenze variabili  da 4.0 a 9.0 MHz. raggio 10 mm., angolo di vista di almeno 150°.(descrivere in modo dettagliato).

- Stampanti su carta termica B/N e Colore.

- Garanzia 24 mesi.

Gli ecografio dovranno avere lo standard HL7 per interfacciamento con i server aziendali.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  LOTTO N° 2: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

PREZZO : punti 40

QUALITA’: punti 60  suddivisi per come di seguito specificato:

| QUALITA’ | PUNTEGGIO |
| --- | --- |
| Qualità Monitor (risoluzione, regolazioni, dimensioni) | Da 0 a 3 |
| Tecnologia Monitor | Da 0 a 4 |
| Qualità Unita B Mode | Da 0 a 4 |
| Qualità Color Doppler | Da 0 a 4 |
| Qualità Doppler PW | Da 0 a 4 |
| Qualità Power Doppler | Da 0 a 4 |
| Regolazione dei guadagni anche con immagine congelata | Da 0 a 3 |
| Calcolo automatico intima media | Da 0 a 3 |
| Ergonomia | Da 0 a 4 |
| Caratteristiche Migliorative | Da 0 a 5 |
| Prova Pratica | Da 0 a 15 |
| Assistenza | Da 0 a 4 |
| Specificare la data di introduzione sul mercato e ultima release effettuata | Da 0 a 3 |

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le ditte che non avranno raggiunto il punteggio qualitativo minimo di 40 punti.

Vibo Valentia, 03.12.2013

Firmato

Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Dominelli