Regione Calabria

ASL 8 Vibo Valentia

Ospedale G. Jazzolino

Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi

Direttore Dr. Francesco Giofrè

Capitolato tecnico per i trattamenti di emodialisi in “SERVICE” effettuabili presso le U.O. dell’Azienda Sanitaria Locale N.8 di Vibo Valentia. Indicazione del fabbisogno annuo previsto.

Premessa

La fornitura in “Service” dei trattamenti di emodialisi dovrà comprendere:

- Letto bilancia e/o Poltrona bilancia

- Apparecchiatura di dialisi

- Kit linee ematiche complete di accessori

- Filtro

- Kit attacco-stacco

- Aghi fistola e box protezione aghi

- Soluzioni necessarie per la preparazione del circuito di dialisi

- Soluzioni concentrate con o senza cartuccia per la preparazione del bagno dialisi

- Disinfettante-disincrostante per il circuito interno dell’apparecchio

- Disinfettante per le parti esterne del monitor dialisi

- Cateteri venosi centrali temporanei e a permanenza

- Zerbini disinfettanti ingresso ambiente dialisi.

Sul piano operativo dovrà essere compreso nel service l’addestramento del personale sui nuovi apparecchi, la manutenzione ordinaria e straordinaria per letti e apparecchi, omnicomprensiva dei ricambi necessari e dei moduli di aggiornamento ed ampliamento funzionale degli stessi, fino alla sostituzione, ove sia necessario, dell’intera apparecchiatura.

Metodiche e trattamenti richiesti

LOTTO N. 1

EMODIALISI CON BICARBONATO STANDARD.

N. annuo di trattamenti richiesti :………………. 9.204

N. DI APPARECCHI RICHIESTI :………………. …………...28

N.  di letti e/o poltrone bilancia richiesti  …....21

Caratteristiche tecniche apparecchi emodialisi

Obbligatorie

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Apparecchio di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello prodotto dall’azienda

offerente.

- Idoneità ad eseguire le seguenti metodiche:

a. Bicarbonato dialisi con tampone liquido( tradizionale o sterile) o con tampone in     polvere.

b. Dialisi sequenziale

c. Emodialisi ad ago doppio

d. Emodialisi ad ago singolo.

4. Distribuzione del dialisato in single pass.

5. Test autodiagnosi iniziale. Preimpostazione a video del programma di dialisi.

6. Flusso sangue (QB) regolabile fino ad almeno 500 ml/min. Flusso del liquido di dialisi   (QD) regolabile fino ad almeno 700 ml/min

- Rilevamento sul circuito della pressione arteriosa, venosa, della conducibilità e della temperatura del liquido di dialisi con blocco automatico in caso di anomalie

- Rilevamento preciso ed  affidabile delle bolle d’aria e sistema di sicurezza per embolia gassosa.

- Rilevamento e controllo di emolisi o perdite ematiche con blocco automatico in caso di anomalie.

10.   Pompa di eparina incorporata con flusso di infusione programmabile a flusso variabile e

ad arresto temporizzato.

- Impostazione, modulazione e controllo dei profili di conducibilità ed ultrafiltrazione

- Sistemi per evitare l’inversione delle soluzioni acida e basica.

- Sito di prelievo dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico.

- Sistema incorporato di misura della pressione arteriosa del paziente con possibilità di              impostare una misurazione automatica e ciclica della stessa e della frequenza cardiaca e relativa visualizzazione e memorizzazione grafica e numerica.

- Sistema a cicli automatici di lavaggio/ disinfezione/disincrostazione  termica e chimica.

- Sistema integrato per la filtrazione del bagno di dialisi per eseguire trattamenti con         dialisato ultrapuro.

17. Batterie di emergenza con autonomia minima di 10 min con entrata in funzione automatica  in caso di mancanza di corrente anche per il funzionamento della pompa sangue.

18. Programmazione dell’autospegnimento a fine disinfezione/lavaggio

19. Interfaccia a rete seriale.

Migliorative

1. Preparazione automatica del dializzatore e del circuito extracorporeo con fisiologica in             entrambi i comparti.

2. Sistema integrato per il calcolo del KT/V effettuato automaticamente in continuo con visualizzazione dei dati.

3. Sistema di prevenzione degli episodi ipotensivi intradialitici mediante autoadattamento a  feedback della dialisi in tempo reale al paziente.

4. Registrazione e memorizzazione dei dati del trattamento con possibilità di trasferimento  su “Carta Paziente”.

5. Ogni altra caratteristica migliorativa della sicurezza, della funzionalità e della qualità   del sistema sarà adeguatamente valutata secondo i criteri prestabiliti.

Caratteristiche dei materiali di consumo

1. Soluzione fisiologica con aggiunta di eparina nei volumi e nella concentrazione necessari per la preparazione del circuito extracorporeo

- Filtro:

  - Filtri: capillari

  - Sterilizzazione: non ETO

  - Superficie dializzante: almeno una in ciascuno degli intervalli: 0,8 mq – 1,3 mq ; 1,3 mq – 1,7 mq ; > 1,7 mq. E’ ammessa una variazione del 10% sugli estremi degli intervalli purchè gli estremi definiscano intervalli comuni.

3. Coppia di linee ematiche sterilizzazione non ETO:

- Comprende una linea arteriosa e una linea venosa o, a richiesta, una linea monoago, complete di  set eparina, circuiti e raccordi perfettamente adattabili alle apparecchiature e tali da garantire sicurezza igienica e funzionale.

- Le linee devono essere omogenee alla sensibilità dei sensori  della macchina e totalmente compatibili con l’apparecchiatura

- Di materiale medical grade

4. Soluzione acida e basica per bagno dialisi:

- Compatibile con l’apparecchiatura

- Completa di raccordi da garantire sicurezza igienica e funzionale

- Soluzione basica in polvere sterile o di grado ultrapuro

- Soluzione acida apirogena con formula da stabilire su richiesta

5. Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l’apparecchiatura.

6.  Kit attacco/stacco dialisi in confezione sterile non ETO, composto da tutto il necessario per            la puntura della fistola (aghi esclusi) e per le manovre di stacco e compressione con bendaggio della fistola stessa  a fine dialisi.

7. Coppia di aghi fistola o in alternativa monoago, con profilo di taglio non lacerante o traumatico (prova paziente se richiesta), di vario lume e lunghezza, con foro laterale, aletta girevole e clamp. Su richiesta una campionatura potrà essere sottoposta a prova-paziente. Sterilizzazione non ETO.

8. Kit completo per il cateterismo venoso Femorale o Giugulare interna in confezione sterile, con catetere temporaneo (permanente su richiesta) a singolo o a doppio lume nelle varie misure. La  guida calibrata con punta a “J” oltre ad essere compresa nel kit dovrà essere fornita separatamente in confezione sterile nelle quantità richieste. Quantità necessaria a richiesta per singoli trattamenti.

9. Box smaltimento aghi. Contenitore rigido  autosigillante da ca.10 lt. per lo stoccaggio dei materiali utilizzati post dialisi. Nelle quantità necessarie da concordare.

10. Zerbino ingresso dialisi con supporto metallico o altro materiale idoneo con strati                disinfettanti intercambiabili. Quantità 3.

Requisiti tecnici dei letti e/o poltrone bilancia

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Modello di ultima generazione, ovvero l’ultimo in ordine di tempo prodotto dall’azienda

offerente.

3. Sistema elettronico di pesatura a comandi azionati elettricamente tramite pulsantiera.

4. Il sistema deve possedere i requisiti di funzionalità, maneggevolezza e possibilità di essere sottoposto facilmente ed efficacemente alle  procedure di pulizia e disinfezione di ogni sua parte senza subire alterazioni da parte degli agenti detergenti e/o disinfettanti.

5. Regolazione a comando delle posizioni di Trendelemburg e contro Trendelemburg.

6. Possibilità di movimento indipendente di schienale, bacino e pediera per i letti e di schienale e pediera per le poltrone

7. Lettura peso digitale con visore completo di interfaccia per collegamento a PC. Software omologato.

8. Ogni altro requisito volto ad ottimizzare le manovre dell’operatore e il comfort del paziente.

Lotto N 2

Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili/Emodiafiltrazione con reinfusione in sacche

N. annuo di trattamenti richiesto:………………...    6.240

N. di apparecchi richiesto :…………………………………    19

N. di letti e/o poltrone bilancia richiesto…….12

Caratteristiche tecniche apparecchi emodialisi

Obbligatorie

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Apparecchio nuovo di fabbrica di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello prodotto dall’azienda offerente.

3.  Idoneità ad eseguire le seguenti metodiche:

a. Bicarbonato dialisi con tampone liquido( tradizionale o sterile) o con tampone in      polvere.

b. Dialisi sequenziale

c. Emodialisi ad ago doppio

d. Emodialisi ad ago singolo.

e. Emodiafiltrazione con reinfusione in sacche

4.  Distribuzione del dialisato in single pass.

5.  Test autodiagnosi iniziale. Preimpostazione a video del programma di dialisi.

6. Flusso sangue (QB) regolabile fino ad almeno 500 ml/min. Flusso del liquido di dialisi   (QD) regolabile fino ad almeno 700 ml/min

7.Rilevamento sul circuito della pressione arteriosa, venosa, della conducibilità e della temperatura del liquido di dialisi con blocco automatico in caso di anomalie

8.Rilevamento preciso ed  affidabile delle bolle d’aria e sistema di sicurezza per embolia gassosa.

9.Rilevamento e controllo di emolisi o perdite ematiche con blocco automatico in caso di anomalie.

10. Pompa di eparina incorporata con flusso di infusione programmabile a flusso variabile e

ad arresto temporizzato.

11.  Impostazione, modulazione e controllo dei profili di conducibilità ed ultrafiltrazione

12.  Sistemi per evitare l’inversione delle soluzioni acida e basica.

13.  Sito di prelievo dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico.

14.  Sistema incorporato di misura della pressione arteriosa del paziente con possibilità di              impostare una misurazione automatica e ciclica della stessa e della frequenza cardiaca e relativa visualizzazione e memorizzazione grafica e numerica.

15.Sistema a cicli automatici di lavaggio/ disinfezione/disincrostazione  termica e chimica.

16.Sistema integrato per la filtrazione del bagno di dialisi per eseguire trattamenti con dialisato ultrapuro.

17.Sistema per infusione endovenosa in post-diluizione con le seguenti caratteristiche:

  - Programmabile minimo 2 L/ora

  - Con controllo e visualizzazione dell’infusione ad alta precisione in tempo reale

  - Provvisto del sistema di allertamento delle bolle d’aria e di fine infusione

18. Batterie di emergenza con autonomia minima di 10 min con entrata in funzione automatica  in caso di mancanza di corrente anche per il funzionamento della pompa sangue.

19. Programmazione dell’autospegnimento a fine disinfezione/lavaggio

20. Interfaccia a rete seriale.

Migliorative

1. Preparazione automatica del dializzatore e del circuito extracorporeo con fisiologica in        entrambi i comparti.

2. Sistema integrato per il calcolo del KT/V effettuato automaticamente in continuo con visualizzazione dei dati.

3. Sistema di prevenzione degli episodi ipotensivi intradialitici mediante autoadattamento a feedback della dialisi in tempo reale al paziente.

4. Registrazione e memorizzazione dei dati del trattamento con possibilità di trasferimento su “Carta Paziente”.

5. Ogni altra caratteristica migliorativa della sicurezza, della funzionalità e della qualità   del sistema sarà adeguatamente valutata secondo i criteri prestabiliti.

Caratteristiche dei materiali di consumo

1. Soluzione fisiologica con aggiunta di eparina nei volumi e nella concentrazione necessari per la preparazione del circuito extracorporeo

2. Filtro:

  - Filtri: capillari

  - Membrana: molto biocompatibile

  - Ultrafiltrazione: Basso/Alto flusso

  - Sterilizzazione: non ETO

  - Superficie dializzante: almeno una in ciascuno degli intervalli: 0,8 mq – 1,3 mq ; 1,3 mq – 1,7 mq ; > 1,7 mq. E’ ammessa una variazione del 10% sugli estremi degli intervalli purchè gli estremi definiscano intervalli comuni.

3. Coppia di linee ematiche sterilizzazione non ETO:

- Comprende una linea arteriosa e una linea venosa o, a richiesta una linea monoago, complete di set eparina, circuiti e raccordi perfettamente adattabili alle apparecchiature e tali da garantire sicurezza igienica e funzionale.

- Le linee devono essere omogenee alla sensibilità dei sensori  della macchina e totalmente compatibili con l’apparecchiatura

- Di materiale medical grade

4. Soluzione acida e basica per bagno dialisi:

- Compatibile con l’apparecchiatura

- Completa di raccordi da garantire sicurezza igienica e funzionale

- Soluzione basica in polvere sterile o di grado ultrapuro

- Soluzione acida apirogena con formula da stabilire su richiesta

5. Sacche di soluzioni di reinfusione da circa 5 litri, per una quantità complessiva minima di 20  litri per trattamento, con concentrazione di bicarbonato variabile a richiesta e con raccordi tali da garantire sicurezza igienica e funzionale.

6. Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l’apparecchiatura.

7. Kit attacco/stacco dialisi in confezione sterile non ETO, composto da tutto il necessario per            la puntura della fistola (aghi esclusi) e per le manovre di stacco e compressione con bendaggio della fistola stessa  a fine dialisi.

8. Coppia di aghi fistola o in alternativa monoago, con profilo di taglio non lacerante o traumatico di vario lume e lunghezza, con foro laterale, aletta girevole e clamp. Su richiesta una campionatura potrà essere sottoposta a prova-paziente. Sterilizzazione non ETO.

9.Kit completo per il cateterismo venoso Femorale o Giugulare interna in confezione sterile, con catetere temporaneo(permanente su richiesta) a singolo o a doppio lume nelle varie misure. La  guida calibrata con punta a “J” oltre ad essere compresa nel kit dovrà essere fornita separatamente in confezione sterile nelle quantità richieste. Quantità necessaria a richiesta per singoli trattamenti.

10.Box smaltimento aghi. Contenitore rigido  autosigillante da ca.10 lt. per lo stoccaggio dei materiali utilizzati post dialisi. Nelle quantità necessarie da concordare.

11. Zerbino ingresso dialisi con supporto metallico o altro materiale idoneo con strati                disinfettanti intercambiabili. Quantità 3.

Requisiti tecnici dei letti e/o poltrone bilancia

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Modello di ultima generazione, ovvero l’ultimo in ordine di tempo prodotto dall’azienda

offerente.

3. Sistema elettronico di pesatura a comandi azionati elettricamente tramite pulsantiera.

4. Il sistema deve possedere i requisiti di funzionalità, maneggevolezza e possibilità di essere sottoposto facilmente ed efficacemente alle  procedure di pulizia e disinfezione di ogni sua parte senza subire alterazioni da parte degli agenti detergenti e/o disinfettanti.

5. Regolazione a comando delle posizioni di Trendelemburg e contro Trendelemburg.

6. Possibilità di movimento indipendente di schienale, bacino e pediera per i letti e di schienale e pediera per le poltrone

7. Lettura peso digitale con visore completo di interfaccia per collegamento a PC. Software omologato.

8. Ogni altro requisito volto ad ottimizzare le manovre dell’operatore e il comfort del paziente.

LOTTO N.3

EMODIALISI COn BICARBONATO/Emofiltrazione, Emodiafiltrazione on-line.

N. annuo di trattamenti richiesto:………………...   2652

N. di apparecchi richiesto :………………………………….. 9

N. di letti e/o poltrone bilancia richiesto…….6

Caratteristiche tecniche apparecchi emodialisi

Obbligatorie

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Apparecchio nuovo di fabbrica di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello prodotto dall’azienda offerente.

3.  Idoneità ad eseguire le seguenti metodiche:

a. Bicarbonato dialisi con tampone liquido( tradizionale o sterile) o con tampone in      polvere.

b. Dialisi sequenziale

c. Emodialisi ad ago doppio

d. Emodialisi ad ago singolo.

e.Emofiltrazione ed Emodiafiltrazione in pre  o post diluizione On-Line

4.  Distribuzione del dialisato in single pass.

5.  Test autodiagnosi iniziale.Preimpostazione a video del programma di dialisi.

6. Flusso sangue (QB) regolabile fino ad almeno 500 ml/min. Flusso del liquido di dialisi   (QD) regolabile fino ad almeno 700 ml/min

7.Rilevamento sul circuito della pressione arteriosa, venosa, della conducibilità e della temperatura del liquido di dialisi con blocco automatico in caso di anomalie

8.Rilevamento preciso ed  affidabile delle bolle d’aria e sistema di sicurezza per embolia gassosa.

9.Rilevamento e controllo di emolisi o perdite ematiche con blocco automatico in caso di anomalie.

10. Pompa di eparina incorporata con flusso di infusione programmabile a flusso variabile e

ad arresto temporizzato.

11.Impostazione, modulazione e controllo dei profili di conducibilità, bicarbonato ed ultrafiltrazione

12.  Sistemi per evitare l’inversione delle soluzioni acida e basica.

13.  Sito di prelievo dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico.

14. Sistema incorporato di misura della pressione arteriosa del paziente con possibilità di              impostare una misurazione automatica e ciclica della stessa e della frequenza cardiaca e relativa visualizzazione e memorizzazione grafica e numerica.

15.Sistema a cicli automatici di lavaggio/ disinfezione/disincrostazione  termica e chimica.

16.Sistema integrato per la filtrazione del bagno di dialisi per eseguire trattamenti con dialisato ultrapuro.

17. Sistema di filtrazione per liquidi iniettabili con qualità biologica secondo i parametri delle linee guida europee EDTA-ERA (anno 2002).

18. Batterie di emergenza con autonomia minima di 10 min con entrata in funzione automatica  in caso di mancanza di corrente anche per il funzionamento della pompa sangue.

19. Programmazione dell’autospegnimento a fine disinfezione/lavaggio

20. Interfaccia a rete seriale.

Migliorative

1. Sistema on-line a tripla filtrazione con filtri ad elevata biocompatibilità: su acqua di ingresso, liquido di dialisi e filtro sterile sulla linea di infusione monouso, per garantire la massima purezza sulla preparazione del liquido di infusione.

2. Messaggio di avviso di sostituzione ultrafiltri con memorizzazione della data dell’ultima sostituzione.

3.  Possibilità di cambiare modalità di trattamento on-line (da HDF a HF e/o viceversa) nel corso della seduta dialitica.

4. Sistema integrato per il calcolo del KT/V effettuato automaticamente in continuo con visualizzazione dei dati.

5. Sistema di prevenzione degli episodi ipotensivi intradialitici mediante autoadattamento a feedback della dialisi in tempo reale al paziente.

6. Registrazione e memorizzazione dei dati del trattamento con possibilità di trasferimento su “Carta Paziente”.

7. Ogni altra caratteristica migliorativa della sicurezza, della funzionalità e della qualità   del sistema sarà adeguatamente valutata secondo i criteri prestabiliti.

Caratteristiche dei materiali di consumo

1. Soluzione fisiologica eparinizzata nei volumi e nella concentrazione necessari per la preparazione del circuito extracorporeo nel caso in cui l’apparecchio non utilizzi lo stesso dialisato prodotto per il priming.

2. Filtro:

  - Filtri: capillari

  - Membrana molto biocompatibile

  - Basso/Alto flusso

  - Sterilizzazione: non ETO

  - Superficie dializzante: almeno una in ciascuno degli intervalli: 0,8 mq – 1,3 mq ; 1,3 mq – 1,7 mq ; > 1,7 mq. E’ ammessa una variazione del 10% sugli estremi degli intervalli purchè gli estremi definiscano intervalli comuni.

3. Coppia di linee ematiche sterilizzazione non ETO:

- Comprende una linea arteriosa e una linea venosa o, secondo esigenze,  una linea monoago – complete di set eparina e di set infusione per HDF. I circuiti e i raccordi devono essere perfettamente adattabili alle apparecchiature e tali da garantire sicurezza igienica e funzionale.

- Le linee devono essere omogenee alla sensibilità dei sensori  della macchina e compatibili con l’apparecchiatura

- Di materiale medical grade

4. Soluzione acida e basica per bagno dialisi:

- Compatibile con l’apparecchiatura

- Completa di raccordi da garantire sicurezza igienica e funzionale

- Soluzione basica in polvere sterile o di grado ultrapuro

- Soluzione acida apirogena con formula da stabilire su richiesta

5. Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l’apparecchiatura.

6. Kit attacco/stacco dialisi in confezione sterile non ETO, composto da tutto il necessario per            la puntura della fistola (aghi esclusi) e per le manovre di stacco e compressione con bendaggio della fistola stessa  a fine dialisi.

7. Coppia di aghi fistola o in alternativa monoago, con profilo di taglio non lacerante o traumatico di vario lume e lunghezza, con foro laterale, aletta girevole e clamp. Su richiesta una campionatura potrà essere sottoposta a prova-paziente. Sterilizzazione non ETO.

8. Kit completo per il cateterismo venoso Femorale o Giugulare interna in confezione sterile, con catetere a singolo o a doppio lume nelle varie misure. La  guida calibrata con punta a “J” oltre ad essere compresa nel kit dovrà essere fornita separatamente in confezione sterile nelle quantità richieste. Quantità necessaria a richiesta per singoli trattamenti.

9.Box smaltimento aghi. Contenitore rigido  autosigillante da ca.10 lt. per lo stoccaggio dei materiali utilizzati post dialisi.

10. Zerbino ingresso dialisi con supporto metallico o altro materiale idoneo con strati                disinfettanti intercambiabili. Quantità 3.

Requisiti tecnici dei letti e/o poltrone bilancia

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Modello di ultima generazione, ovvero l’ultimo in ordine di tempo prodotto dall’azienda

offerente.

3. Sistema elettronico di pesatura a comandi azionati elettricamente tramite pulsantiera.

4. Il sistema deve possedere i requisiti di funzionalità, maneggevolezza e possibilità di essere sottoposto facilmente ed efficacemente alle  procedure di pulizia e disinfezione di ogni sua parte senza subire alterazioni da parte degli agenti detergenti e/o disinfettanti.

5. Regolazione elettrica delle posizioni di Trendelemburg e contro Trendelemburg.

6. Possibilità di movimento indipendente di schienale, bacino e pediera per i letti e di schienale e pediera per le poltrone

7. Lettura peso digitale con visore completo di interfaccia per collegamento a PC. Software omologato.

8. Ogni altro requisito volto ad ottimizzare le manovre dell’operatore e il comfort del paziente.

Lotto N. 4

Trattamento extracorporeo dei pazienti acuti/critici

Numero trattamenti richiesto : 70

Numero apparecchi richiesto  :  1 + 1 di riserva

Requisiti tecnici dell’apparecchiatura:

1.Conformità alle vigenti normative di sicurezza e specificamente alle direttive C E

2. Apparecchio nuovo di fabbrica di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello prodotto dall’azienda offerente.

3.Capacità ad eseguire le metodiche emodialitiche come di seguito menzionato :

- Ultrafiltrazione lenta continua (SCUF)

- Emofiltrazione veno-venosa continua (CVVH)

- Emofiltrazione veno-venosa ad alti volumi (HV/CVVH)

- Emodialisi veno-venosa continua (CVVHD)

- Emodiafiltrazione veno-venosa continua (CVVHDF)

- Plasmaferesi (MPS)

- Emoperfusione (HP)

Caratteristiche dei materiali di consumo

1. Kit linee, raccordi, soluzioni di priming, di reinfusione e di eventuale preparazione del dialisato,  perfettamente compatibili con l’apparecchiatura offerta.

  - Filtri: capillari

  - Alta/bassa permeabilità

  - Membrana molto biocompatibile

  - Sterilizzazione: non ETO

  - Superficie dializzante: le varie superficie necessarie ai vari trattamenti

2. Di materiale medical grade

3.Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l’apparecchiatura.

6. Kit attacco/stacco dialisi in confezione sterile non ETO, composto da tutto il necessario per            la puntura della fistola (aghi esclusi) e per le manovre di stacco e compressione con bendaggio della fistola stessa  a fine dialisi.

7. Coppia di aghi fistola o in alternativa monoago, con profilo di taglio non lacerante o traumatico di vario lume e lunghezza, con foro laterale, aletta girevole e clamp. Su richiesta una campionatura potrà essere sottoposta a prova-paziente. Sterilizzazione non ETO.

8. Kit completo per il cateterismo venoso Femorale o Giugulare interna in confezione sterile, con catetere temporaneo (permanente su richiesta) a singolo o a doppio lume nelle varie misure. La  guida calibrata con punta a “J” oltre ad essere compresa nel kit dovrà essere fornita separatamente in confezione sterile nelle quantità richieste. Quantità necessaria a richiesta per singoli trattamenti.

9. Box smaltimento aghi. Contenitore rigido  autosigillante da ca.10 lt. per lo stoccaggio dei materiali utilizzati post dialisi.

10.Zerbino ingresso dialisi con supporto metallico o altro materiale idoneo con strati                disinfettanti intercambiabili. Quantità 1.