Allegato 7.8- Lotto 8- Scheda per offerta tecnica

Ausili per comunicare                                 punteggio ottenuto/massimo

Punteggio tecnico complessivo                                                                                                        0,00 / 20,00

Identificazione ISO dispositivo_______________________________________________________

21.06.03.003                                                                                                                        0,00  /3,00

21.06.03.006                                                                                                                        0,00  /2,00

21.06.03.009                                                                                                                        0,00  /2,00

21.06.06.003                                                                                                                        0,00  /2,00

21.09.09.003                                                                                                                        0,00  /3,00

21.09.15.003                                                                                                                        0,00  /1,00

21.15.09.003                                                                                                                        0,00  /2,00

21.15.15.006                                                                                                                        0,00  /5,00

Allegato 7. 8 -- Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO – CODICE CLASSIFICAZIONE ISO DM 332/99

21.06.03.003

Video ingranditore ottico elettronico in B/N da tavolo

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

A.3 FUNZIONE PRIMARIA

Consente la lettura dei documenti a soggetti ipovedenti, attraverso una telecamera in bianco e nero e monitor

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- A circuito chiuso, completo di telecamera CCD

-      Monitor di almeno 12 pollici

- Piano lettura-scrittura a x-j

- Capacità ingrandente da 3 a 40

- Capacità ingrandente variabile in continuo

- Illuminazione diretta

- Inversione immagine positiva negativa

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

Monitor superiore a 12”                                                                                                     3,00 punti

Allegato 7. 8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.06.03.006

Video ingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Consente la lettura dei documenti a soggetti ipovedenti attraverso una telecamera in bianco e nero e monitor , idonea per l’uso portatile

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Telecamera a mano

- Monitor max 8”

-      Batteria ricaricabile integrata nell’ausilio

- Completo di alimentatore per caricare la batteria

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

- Funzionamento anche con allacciamento alla rete elettrica 220V                                                  0,50 punti

- monitor TFT o LCD e telecamera integrata                                                                                    0,25 punti

- possibilità di collegamento alla televisione                                                                                     0,25 punti

- monitor e telecamera a colori                                                                                                          1,00 punti

Allegato 7.8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.06.03.009

Ingranditore per personal computer: (software di ingrandimento)

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Consente l’utilizzo a soggetti ipovedenti , ingrandendo tutto quello che appare sullo schermo

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Ingrandimento del testo e delle immagini da 8 a 16 volte

-     Sistema operativo in ambiente Windows

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

Capacità di risoluzione dell’immagine in DPI                                                                                              2,0 punti

Allegato 7. 08 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.06.06.003

Sistema I.C.R.

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Ausilio composto da hardware e software che consente a soggetti ipovedenti e non vedenti la lettura di testi stampati tramite scanner

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Software applicativo specifico per non vedenti

- Sistema operativo in ambiente Windows

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

Qualità di risoluzione dell’immagine (scansione) in DPI                                                           2,0 punti

Allegato 7. 8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.09.09.003

Stampante Braille

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Ausilio elettronico da collegare al Pc che consente la stampa a facciata singola di documenti in Braille

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Connessione tramite porta USB o porta seriale-parallela

- Stampa 20 caratteri al secondo

- Software operativo in ambiente Windows

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

- connessione tramite porta USB                                                                                                     1,0 punti

-  scheda di rete integrata                                                                                                                  0,5 punti

-velocità di stampa maggiore di 20 caratteri al secondo                                                                       1,5 punti

Allegato 7. 8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.09.15.003

Sintetizzatore vocale

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Apparecchio collegabile ad un PC capace di riprodurre parole e di leggere in voce il contenuto dello schermo in modalità testo

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Vocabolario illimitato per la lingua italiana

- Software operativo in ambiente Windows

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

- possibilità di gestione con cellulare                                                                                               1,0 punti

Allegato 7. 8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.15.15.006

Display Braille a 40 caratteri

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione

FUNZIONE PRIMARIA

Apparecchiatura collegabile al personal computer tramite porta seriale e parallela capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità testo a 40 caratteri

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Porta seriale-parallela o porta USB

- Minimo di 40 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti

- Software operativo in ambiente MSD Windows 9x2000,NT,xp

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

- connessione tramite porta USB                                                                                                     1,5 punti

- batterie ricaricabili integrate, completo alimentatore per caricare le batterie                                0,5 punti

- tastiera grande e di semplice uso                                                                                                         3,0 punti

Allegato 7. 8 - Lotto 8 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

21.15.09.003

Comunicatore alfabetico

A.2	INDICAZIONI

Ausili prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale

FUNZIONE PRIMARIA

Macchina per scrivere elettrica miniaturizzata portatile

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- La tastiera consiste in 26 lettere dell’alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

- Sistema di ripetizione vocale                                                                                                     1,0 punti

- Doppio display                                                                                                                            1,0 punti