REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

VIBO VALENTIA

A seguito di richiesta di chiarimenti della ditta Centro Forniture Sanitarie srl di Torre Belvicino VI, ad integrazione del capitolato di gara, si riportano ulteriori dati tecnici relativi ai lotti di seguito indicati:

Per il lotto N. 4 le dimensioni dei carrelli sono quelle standard.

Per il lotto N. 3 soltanto le sei barelle di trasporto devono essere ad altezza variabile.

Per il lotto N. 2 i chiarimenti sono i seguenti:

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; montaggio su piedini regolabili, finitura satinata. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 2.00 a 2.10 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.60 a 0.90 - larg. da 0.50 a 0.7

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio a cassetti in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, estraibili totalmente e montati su guide con cuscinetti, sganciabili per pulizia, con guarnizione di tenuta. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.60 a 0.90 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 2 pensili in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.80 a 0.90 - larg. da 0.30 a 0.35

-N. 2 Armadi di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con vaschette metacrilato, con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri:lung.da 1.00 a 1.10-H. da 1.80 a 2.00-larg.da 0.50 a 0.70

-N. 1Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti, verniciati in colore giallo zafferano fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 2.00 a 2.10 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 1Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore verde chiaro fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri:lung.da 0.90 a 1.20 -H.da 2.00 a 2.10-larg. da 0.50 a 0.70

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore bianco perla fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri:lung.da 0.90 a 1.20-H. da 2.00 a 2.1 -larg. da 0.50 a 0.70